| Bac Pro | SCIENCES PHYSIQUES | NOM .…………………….. |
| --- | --- | --- |
| Le … /…. /… | Difference entre temperature et chaleur | SUJET A |

Exercice n°1 :

| Le schéma suivant représente les changements d’états d’un corps pur. Indiquer les légendes parmi les mots suivants : Solidification, liquéfaction, fusion, vaporisation. |  |
| --- | --- |

Exercice n°2 :

Dans l'échelle Fahrenheit, l'eau devient solide à 32 F et bout à 212 F.

En déduire l’écart de degré Fahrenheit correspondant à un écart de 100 °C.

En déduire l’écart de degré Fahrenheit correspondant à un écart de 1 °C.

Exercice n°3 :

- Donner la formule de la quantité de chaleur Q pour un corps qui ne change pas d’état :

Q la quantité de chaleur (en ……)

Q = ……………….……..	   …… la …………….. du corps (en ……)

…… la ………………… thermique du corps (en J/kg.°C)

…… et …… les ………….………… initiale et finale du corps (en °C)

- Pour porter à ébullition une quantité d’eau initialement à 40°C, il faut une quantité de chaleur de 627 kJ.

En remplaçant les données dans la formule précédente, calculer la masse de l'eau.

On donne C(eau) = 4180 J/kg.°C

Exercice n°4 :

- Donner la formule de la quantité de chaleur Q à apporter pour faire fondre ou vaporiser un corps pur :

Q la quantité de chaleur (en ……)

Q = ……………….…….. 	   …… la ……………. du corps (en ……)

…… la chaleur ………………… du corps (en J/kg)

- Pour vaporiser 200 g d’un corps pur, il faut une quantité de chaleur de 1 840 kJ.

Remplacer les données dans la formule précédente puis résoudre l’équation.

- En déduire la nature du corps, grâce au tableau ci-dessous :

| Nature du corps | Chaleur latente de fusion Lf (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporisation Lv (kJ/kg) |
| --- | --- | --- |
| Eau | 330 | 2256 |
| Plomb | 23 | 920 |
| Paraffine | 146 |  |

Exercice n°5 :

Un homme, sur la banquise, souhaite obtenir 2 litres d'eau chaude à 80°C en faisant fondre la masse correspondante de glace recueillie à - 40°C.

On donne :	C (eau)    = 4180 J/kg.°C     	C (glace)  = 2100 J/kg.°C	Lf (eau) = 330 kJ/kg

- Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de la glace à 0°C.

- Comment appelle-t-on le coefficient Lf (eau) ?

- Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour que la glace à 0°C fonde.

- Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de l'eau de 0°C à 80°C.

- En déduire la quantité de chaleur totale nécessaire pour obtenir 2 L d’eau à 80°C à partir d’une masse de  glace recueillie à - 40°C.

| Bac Pro | SCIENCES PHYSIQUES | NOM .…………………….. |
| --- | --- | --- |
| Le … /…. /… | Difference entre temperature et chaleur | SUJET B |