Capacités

C1 – vérifier expérimentalement que pour un même apport d’énergie la variation de température de deux matériaux est différente ; C2 – Vérifier expérimentalement que deux corps en contact évoluent vers l’état d’équilibre thermique.

Activité : Quantité de chaleur

Matériel :

- Eau ;

- Dispositif chauffant muni d’un ballon avec bouchon et d’un thermomètre;

- Pétrole ;

- Chronomètre.

Protocole :

- Grâce à l’éprouvette graduée verser une quantité de 200 mL d’eau dans le ballon.

- Relever la température du liquide. 	(1 = …. ………°C

Démarrer le chauffe ballon au déclanchement du chronomètre

- Arrêter le chronomètre lorsque la température du liquide atteint (2 = 40°C.

- Relever la durée nécessaire pour que le liquide s’élève à la température (2. 	T = ….. …min …. …s

- Reproduire les étapes 1. à 5. en remplaçant l’eau par de le pétrole.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Observation :

- Comparer les durées nécessaires pour chacun des liquides subisse la même élévation de température.

………………………………………………………………………………………………………

- Pour une même élévation de température et une même masse, la quantité de chaleur fournie dépend-elle de la nature du corps ? Justifier la réponse

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Lorsqu’on fournit de la chaleur à un corps, élève-t-on toujours sa température ? Donner des exemples.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Interprétation :

- Compléter le tableau suivant :

| Liquide | Température initiale 1 | Température finale 2 | Variation de température 2 - 1 | Q = m ( C ((2 - (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau |  |  |  |  |
| Pétrole |  |  |  |  |

- Calculer pour chacun des liquides, la quantité de chaleur reçue par la formule :

Q = m ( C ((2 - (1)

On donne les capacités thermiques des liquides:

- Comparer les quantités de chaleur de l’eau et du pétrole.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conclusion:

- La durée de chauffage correspond à une quantité d’énergie diffusée du chauffe ballon au liquide.

- Plus la durée de chauffage est grande, plus l’énergie diffusée du chauffe ballon au liquide sera grande.

- Ainsi il faut fournir plus d’énergie au liquide « eau » qu’au liquide « pétrole » pour une même élévation de température.

La quantité d’énergie reçue par un corps est dépendante de la nature de  sa composition.

Synthèse du cours

- Équilibre thermique :

- Conductivité thermique :

| Matériau |  en W/(m·°C) |
| --- | --- |
| Air sec (au repos) | 0,026 |
| Polystyrène expansé | 0,039 |
| Laine de verre | 0,041 |
| Bois de sapin | 0,15 |
| Placoplâtre | 0,46 |
| Verre | 1,13 |
| Béton plein | 1,75 |
| Acier (0,1 C) | 46 |
| Aluminium | 200 |
| Cuivre | 390 |

- Capacité thermique massique :

La quantité de chaleur Q transférée à un corps est donnée par la relation :

| Matériau | c (J/ (kg·°C) |
| --- | --- |
| Solides | Aluminium | 900 |
|  | Fer | 460 |
|  | Cuivre | 390 |
|  | Plomb | 130 |
| Liquides | Eau | 4180 |
|  | Éthanol | 2400 |
|  | Pétrole | 2100 |
|  | Huile d’olive | 1200 |

# Text boxes

Coefficients de conduction thermique

Capacités thermiques massiques de différents matériaux