HS1 – comment eviter le basculement d’un corps ?

| Capacités | Connaissances | Expériences |
| --- | --- | --- |
| Déterminer le centre de gravité d’un solide simple. Mesurer le poids d’un corps. Représenter graphiquement le poids d’un corps. Vérifier qu’un objet est en équilibre si la verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation. | Connaître les caractéristiques du poids d’un corps. Connaître la relation P = m.g. | Réalisation et comparaison d’une position d’équilibre stable et d’une position d’équilibre instable. Montée sur une échelle inclinée. |

- Le centre de gravité d’un solide

Protocole expérimental :

On dispose d’une plaque percée de trois trous espacés.

- Suspendre la plaque au support par un fil accroché à l’un des trous. Attendre que la plaque soit en équilibre.

- A l’aide d’un crayon de papier et d’une règle, marquer sur la plaque la verticale passant par l’accroche, matérialisée par le prolongement du fil.

- Recommencer les deux dernières étapes pour les autres trous.

- Décrocher la plaque.

Observations :

- Que peut-on dire des trois tracés ? 	( Ils s’interceptent en un même point.

- A votre avis, quel est le nom de ce point particulier et imaginaire est mis en évidence dans cette expérience ?	( Le centre de gravité de la plaque.

- Comment se note ce point particulier ? 	( Il est noté « G ».

- Où passerait le tracé si on disposait d’un quatrième trou ? 	( Par le point G.

On retiendra :

- Le centre de gravité d’un solide homogène (constitué de même matière) est situé au centre géométrique de celui-ci.

Par exemples, pour quelques exemples d’objets homogènes représentant des figures géométriques élémentaires, le centre de gravité est le centre de symétrie de chaque figure.

- Le centre de gravité d’un solide hétérogène (constitué de matières différentes) est situé dans la partie la plus dense de celui-ci.

Par exemple, le centre de gravité d’un marteau est décalé vers la tête.

- Le poids : Une force particulière

Si on lâche un objet, il tombe. Il est attiré par la Terre. En effet tout objet se situant aux alentours d’un corps massif, comme la Terre, subit une force d’attraction appelée le poids de l’objet.

Le poids d’un corps caractérise ainsi l’action exercée à distance par la Terre sur ce corps.

Le poids est donc une force.

Il est symbolisé par la lettre fléchée « P ».

« Comment déterminer les caractéristiques de cette force ? »

Protocole expérimental :

- On réalise le montage suivant qui consiste à suspendre un fil à plomb au bout d’une potence.

- Placer un morceau de pâte à modeler à la verticale du fil à plomb.

- Remonter le fil à plomb et brûler le fil.

- Repérer le point de frappe, noté A, du fil à plomb sur la pâte à modeler.

- Suspendre le fil à plomb à un dynamomètre et lire la valeur en Newton (N).

Observations :

- Suivant quelle direction le fil à plomb tombe-t-il ?	( La direction de chute (OA) est verticale.

- Préciser le sens de la chute.		( Du haut vers le bas.

- Quelle est la valeur P du poids du fil à plomb en Newton ? 	( ……….N.

On retiendra :

- Le poids d’un corps est l’action à distance que la Terre exerce sur ce corps.

- Les quatre caractéristiques du poids d’un corps sont :

  - Le point d’application, noté G, est le centre de gravité du corps

  - La direction est la verticale du point G

  - Le sens est vers la Terre : du haut vers le bas

  - La valeur du poids mesurée avec un dynamomètre s’exprime en Newton (N).

| Force | Point d'application | Droite d'action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centre de gravité G |  |  | P |

- Le poids d’un corps est représenté par un segment fléché  dont :

  - L’origine du segment fléché est la position du centre de gravité sur l’objet représenté sur le schéma

  - La direction et le sens sont ceux du poids (verticale et vers le bas)

  - La longueur est proportionnelle à la valeur du poids selon l’échelle proposée.

Application :

Représenter, ci-contre et à l’échelle de 1 cm pour 1 N, le poids de la brique dont la valeur est 30 N.

- Relation entre le poids et la masse

Des expressions aussi courantes que « poids net : 1 kg » ou « je pèse 60 kg » font intervenir les notions de « poids » et de « masse » : Elles sont ici incorrectes.

En effet, la masse d’un corps caractérise la « quantité de matière » contenue dans le corps.

La masse est symbolisée par la lettre « m ».

La masse se mesure à l’aide d’une balance.

L’unité légale est le kilogramme (kg).

Quelques propriétés de la masse :

- La masse d’un corps se conserve au cours de transformations physiques ou chimiques.

- La masse d’un corps est invariable quelque soit le lieu où se trouve l’objet.

Relation entre poids et masse :

Par expérimentation on peut montrer que la valeur du poids d’un corps est directement proportionnelle à la masse de ce corps.

Le coefficient de proportion se nomme « intensité de pesanteur » symbolisé par la lettre « g ».

L’unité légale de l’intensité de pesanteur est le Newton par kilogramme (N/kg).

On retiendra :

Le poids d’un corps de masse m est donné par la relation :

P en Newton (N), m en kilogramme (kg) et

g en Newton par kilogramme (N/kg)

C’est parce que g n’a pas de valeur constante selon le lieu où l’objet se trouve que le poids d’un corps est variable. Sur Terre, la valeur de « g » est liée à l’altitude et la latitude du lieu.

Quelques valeurs de l'intensité de la pesanteur g :

| Lieu sur la Terre | g ( N/kg ) |  | Lieu | g ( N/kg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôles Nord et Sud | 9,832 |  | Soleil | 273 |
| Moscou | 9,815 |  | Jupiter | 25,9 |
| Londres | 9,812 |  | Neptune | 11,6 |
| Paris | 9,809 |  | Uranus | 11,5 |
| Madrid | 9,801 |  | Vénus | 8,8 |
| Mont Blanc | 9,79 |  | Pluton | 4,6 |
| Equateur | 9,78 |  | Mars | 3,7 |
| Mont Everest | 9,773 |  | Lune | 1,6 |

Remarque : Les variations de g sur la Terre étant faibles, on prend souvent pour les calculs : g = 9,8 N/kg.

- Condition(s) d’équilibre d’un objet

Démarche d’investigation :

On dispose d’un objet articulé et déformable.

- Objectif de l’expérimentation :

Déterminer la ou les conditions qui font basculer l’objet.

- Principe :

Déformer progressivement l’objet jusqu’à la position « limite » où il bascule.

- Matériels à disposition :

Règle, ficelle, fil à plomb, balance

- Indications :

  - Quelle est la force à l’origine du basculement de l’objet ?	( Le poids de l’objet

  - Déterminer les caractéristiques de cette force.

| Force | Point d'application | Droite d'action | Sens | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centre de gravité G |  |  | P = …………... N |

  - Représenter cette force sur les deux schémas précédents sans échelle pour la longueur du segment fléché.

  - Avec le matériel à disposition, matérialiser cette force sur l’objet ?	( A l’aide de ficelle déterminer la position du centre de gravité. Suspendre un fil à plomb depuis cette position.

  - Recommencer l’expérimentation et observer la position de la force « matérialisée » lorsque l’objet bascule. Que constatez-vous ? 	( Tant que la verticale du centre de gravité coupe la base « ABCD » de l’objet, celui-ci reste en équilibre.

Conclusion : « A quelle condition un objet posé sur un plan horizontal est-il en équilibre ? »

Un objet est en équilibre si la verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation.

# Text boxes

P = m ( g  	   avec

G