# LA PUISSANCE ELECTRIQUE

Exemple  : Sur des appareils de la vie courante, on trouve les informations suivantes :

| Sèche-cheveux | Centrale vapeur | Aspirateur |
| --- | --- | --- |
| 1 800 W – 230 V ~ 50 Hz | 1 400 W – 230 V ~ 50 Hz | 2 000 W – 230 V ~ 50 Hz |

Quelles sont les valeurs lues sur la plaque signalétique des appareils ?

( On trouve une valeur en …………………………., c’est la…………………………….de l’appareil, c’est à dire la ……………………………….sous laquelle on doit brancher l’appareil pour qu’il fonctionne normalement.

( On trouve  aussi une valeur en …………………………., c’est la ……………………………. caractéristique du courant ………………………………………….symbolisé par …………………

( On trouve une troisième valeur en …………………………., c’est la ……………………………………………………………..

Activité 1 : Vous montez en série un générateur de courant continu, une lampe (6V, 3W), un interrupteur, un ampèremètre ; vous placez en ……………………….. aux bornes de la lampe un voltmètre.

(Faites le schéma du montage :

(Puis vous remplacez la lampe précédente par d’autres lampes de puissances différentes. Vous relevez à chaque fois la tension U aux bornes de la lampe et l’intensité I du courant dans le circuit. Complétez le tableau suivant :

|  | Lampe 1 | Lampe 2 | Lampe 3 | Lampe 4 | Lampe 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P lue sur la lampe | 3 W | 3W | 6 W | 6 W | 6 W |
| Mesure U ( V) | 6 | 12 | 6 | 12 | 24 |
| Mesure I ( A ) | 0,495 | 0,248 | 0,995 | 0,497 | 0,249 |
| Produit U x I |  |  |  |  |  |

(Comparez le produit U x I à la valeur de la puissance figurant sur la lampe :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

(Exprimez la relation entre P, U et I sous forme d’une expression mathématique:

………………………………………………………………………………………………………………..

RETENONS :

(La puissance nominale est la puissance de fonctionnement prévue par le constructeur.

( Le symbole usuel de la puissance est …………….., l’unité légale de la puissance est le …………….., symbole …………..

( La puissance électrique consommée par un récepteur est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité I du courant électrique qui la traverse.

…………  =  	………….    x  …………….

Remarque : En courant alternatif, cette formule n’est valable que pour les appareils à effet thermique (radiateur par exemple)

EXERCICES :

1 – Calculer la puissance électrique d’un four placé dans une installation domestique (U = 230 V) traversé par un courant électrique d’intensité 20 A.

2 – Un sèche-cheveux possède une plaque signalétique sur laquelle est inscrit :

1 500 W – 230 V ~ 50 Hz.

Que signifient ces indications ?

Quelle est l’intensité du courant électrique qui le traverse ?

3 – Une prise de courant fournit une tension efficace de 230 V. L’installation est protégée par un fusible de 10 A (intensité maximale admissible). Pouvez-vous brancher aux bornes de la prise, un appareil portant les indications 2 000 W -230 V~ ? Pourquoi ?