# La tension du courant électrique

Objectifs :

Nommer l’unité de tension

Nommer l’appareil permettant de mesurer la tension, l’insérer dans un circuit et mesurerune tension.

Appliquer la propriété d’additivité des tensions.

I – Introduction :

Pour qu’il existe un courant électrique entre deux points A et B d’un circuit électrique, il faut qu’il existe entre ces deux points A et B une différence d’état électrique appelée ……………………………… Elle se note ………………… et s’exprime en …………….

La  tension représente en quelque sorte, l’énergie des électrons.

Analogie hydroélectrique :

|  | A + UAB B - |
| --- | --- |

II – Mesure de la tension :

1° - Appareil :

|  | a – Schéma du voltmètre : b – Montage : Un voltmètre se monte toujours en dérivation.( le courant dérivé le traverse en entrant par la borne positive ) |
| --- | --- |

III – Importance de la tension :

La tension inscrite sur un appareil est la tension nominale, c’est la tension d’utilisation dans les conditions de fonctionnement normal. (Une tension trop élevée risque de détériorer l’appareil, et inversement l’appareil fonctionne mal). La tension aux bornes d’un générateur permet la circulation du courant et la production d’énergie.

IV – Lois des tensions :

1° - Première loi :

Réaliser le montage avec le générateur en position arrêt ou off.

|  | Les tensions UAD, UAB et UCD sont mesurées par les voltmètres V, V1 et V2 |
| --- | --- |

Ne pas brancher le générateur de courant continu avant que le professeur ne soit passé.

Les appareils de mesures seront réglés sur le calibre le plus grand.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage.

Valeur de UAD  :				Valeur de UAB:			Valeur de UCD:

( Interprétation : ……………...………...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

( Retenons : ………………….….………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2° - Deuxième loi :

Réaliser le montage avec le générateur en position arrêt ou off.

|  | Les tensions UPN, UAB et UCD sont mesurées par les voltmètres V, V1 et V2 |
| --- | --- |

Ne pas brancher le générateur de courant continu avant que le professeur ne soit passé.

Les appareils de mesures seront réglés sur le calibre le plus grand.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage.

Valeur de UPN  :				Valeur de UAB :			Valeur de UCD :

( Interprétation : ……………...………...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

( Retenons : ………………….….………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

# Text boxes

hB

hA

hAB

A

B

Débit