Connaissances

Connaître le mécanisme de formation d’un ion positif ou négatif. Savoir que les ions Ca 2+ et Mg2+ sont responsables de la dureté de l’eau.

Adoucisseur d’eau – Dureté de l’eau

Lire le document suivant et répondre aux questions

[…]L’adoucissement d’une eau consiste à remplacer ses ions Ca2+ et Mg2+ par des ions sodium Na+.

Les ions sodium, contrairement aux ions calcium et magnésium, ne provoquent pas l’entartrage des canalisations. Il est conseillé de brancher l'adoucisseur uniquement pour protéger  les conduites destinées à alimenter la production d'eau chaude (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau). Ce n'est en effet qu'aux températures supérieures  à 60°C que l'entartrage est problématique.

Un adoucisseur domestique contient un compartiment contenant une résine échangeuse d’ions, un bac à sel ainsi qu’un système de vannes régulant la  circulation de l’eau.

La résine est un ensemble de petites billes sur lesquelles vient se fixer le sodium du sel régénérant, les ions calcium sont absorbés en lieu et place des ions de sodium qui sont libérés dans l'eau. Lorsque tous les ions sodium ont été échangés (saturation), la résine ne peut reprendre son rôle qu'après avoir été régénérée par une solution saline concentrée et rincée.

Ces appareils, en éliminant totalement les quantités de calcium et de magnésium présentes dans l'eau de distribution, modifient son équilibre chimique. L'eau devient de la sorte agressive tant vis-à-vis des dépôts préexistants que du métal des canalisations. L'absence ou la destruction d'un fin film protecteur de calcaire sur les parois intérieures de ces dernières peut être source de problèmes de corrosion.
De plus, une eau adoucie s'enrichit en sodium puisque les ions calcium et magnésium responsables de l'entartrage sont remplacés par des ions sodium, principal constituant du sel de cuisine, et peut ne plus répondre à la norme de potabilité en cas d'adoucissement excessif. Les personnes devant suivre un régime sans sel doivent se renseigner auprès de leur médecin afin d'évaluer les incidences éventuelles.
C'est pour ces raisons que tous les adoucisseurs sont munis d'une vanne de réglage de type by-pass afin de permettre un mélange de l'eau adoucie à une certaine quantité d'eau non traitée.
D'autre part, ce matériel n'étant pas stérile, la masse filtrante de résine peut devenir le siège de proliférations bactériennes. Celles-ci bien que sans risque pour la santé sont susceptibles de communiquer mauvais goût et odeur à l'eau.

[…] Extraits : CME5 Académie de Versailles

Recherche :

- Quels sont les ions présents avant et après la résine ?

## Quels sont les avantages et les inconvénients d’une eau adoucie ?

- Le titre  hydrotimétrique  mesure la dureté d’une eau.

Chercher sur Internet la correspondance de cette grandeur.

- Retrouver sur Internet :

  - 3 régions de France où  la dureté de  l’eau est la plus élevée (donner leur titre hydrotimétrique).

  - 3 régions de France où  la dureté de  l’eau est la plus basse (donner leur titre hydrotimétrique).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l%27eau

Dureté d’une eau :

- La dureté d’une eau  ou titre hydrotimétrique (T.H.)  est due à la présence d’ions calcium (Ca2+) et magnésium (Mg2+).

- Elle s’exprime en France en degré français (°f) à ne pas confondre avec le (°F) !!!;

- La dureté de l’eau n’a pas d’influence sur sa potabilité.

Valeurs du TH : les normes habituelles classent les eaux naturelles de la façon suivante :

- eau très douce : 0 ( TH ( 5

- eau douce : 5 ( TH ( 15

- eau demi-dure : 15 ( TH ( 25

- eau dure : au-delà de 25

- Pour les eaux potables, il est souhaitable d’avoir TH ( 30, l’idéal étant de 12 à 15.

## Détermination de la dureté totale

- Pour doser l’ensemble des ions Ca2+ et Mg2+, on utilise une réaction de complexation de ces ions par l’Acide Éthylène Diamine Tétra acétique (EDTA).

- L’équivalence de ce dosage est marquée par le virage de couleur de la solution en présence d’un indicateur coloré le noir d’ériochrome T (NET).

- Pour éviter les problèmes de précipitation de ces ions on travaille à un pH = 10 grâce à l’ajout dans la solution à doser d’une solution tampon ammoniacale.

Le  TH peut se calculer

- Un °f correspond à une concentration totale en ions calcium et magnésium de 1,0×10-4 mol/L.

;

- Cette dureté peut se mesurer rapidement avec des bandelettes test (voir kit pour analyse de l’eau d’un aquarium). On utilise alors une unité allemande, le °GH, telle que :

°GH = 0,56.°TH (donc 1°TH = 1,78.°GH)

# Text boxes

Ions calcium et magnésium

Ions sodium

Résine

EAU DURE

EAU DOUCE