| ACADEMIE DE POITIERS | Établissement : LP Auguste Perret (Poitiers) | 2012 - 2013 |
| --- | --- | --- |
| BACcalaureat PROFESSIONNEL « Groupements 3 et 4 » |
| SCIENCES PHYSIQUES : évaluation n°1 | Durée : 45 minutes |

NOM et Prénom................................ Date de l’évaluation ...... / ...... / ...... Groupe : ……………………

SUJET

CME7 : caractéristiques de la tension délivrée par un transformateur

Informations destinées au candidat

- Dans la suite du document, les symboles suivants signifient :

|  | Appeler l’examinateur afin de répondre aux attendus précisés dans le sujet. |
| --- | --- |

|  | Consulter la ressource documentaire précisée dans le sujet. |
| --- | --- |

- Le prof  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

- La clarté des raisonnements, la qualité de la rédaction et de la communication orale interviendront dans l’appréciation de la prestation du candidat.

- L’usage des calculatrices électroniques est autorisé.

caractéristiques de la tension délivrée par un transformateur

Situation :

Lorsqu’on démonte le socle  d’une lampe halogène de bureau, on constate la présence d’un transformateur. Sa plaque signalétique n’est pas toujours accessible et lisible.

Problématique :

Quelles sont les caractéristiques de la tension électrique délivrée par le transformateur à la lampe ?

Travail à réaliser

- Généralités

  - Quel type de tension électrique alimente l’entrée (le primaire) du transformateur ?

……………………………………………………………………………………………………….

  - Quelles en sont les caractéristiques ?

……………………………………………………………………………………………………….

  - L’indication portée sous le socle de la lampe halogène permet-elle de connaître la forme de la tension délivrée par le transformateur qui l’alimente ?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

|  | Consulter le dossier documentaire page 5/5. |
| --- | --- |

  - Proposer une expérience pour déterminer les caractéristiques de la tension délivrée par ce transformateur de lampe halogène.

| Schéma du dispositif | Matériel : ……………………….. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Protocole ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… |
| --- | --- |

|  | Appeler l’examinateur et exposer oralement votre protocole expérimental. |
| --- | --- |

- Expérimentation

On utilise un transformateur très basse tension : primaire 6 V ; secondaire : 3 V (pour des raisons de sécurité et de matériel disponible au labo).

  - Réaliser le montage

Brancher le primaire du transformateur à la sortie 6 V du générateur alternatif (tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz).

Pourquoi utiliser un transformateur alimenté  sous une tension efficace de 6 V ?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

|  | Appel : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

|  | Consulter le dossier documentaire page 5/5. |
| --- | --- |

  - Relier le primaire et le  secondaire du transformateur au système d’acquisition EXAO comme indiqué sur le schéma.

Paramétrer le système EXAO.

  - Réaliser les mesures.

- Mesurer la période de la tension au  primaire et au secondaire.

T1 = ……………………………………… ; T2 = ………………………………………………

- Mesurer l’amplitude de la tension au primaire et au  secondaire.

Umax1 = …………………………………… ; Umax2 …………………………………………………

- Exploitation

  - La tension de sortie du transformateur a-t-elle la même forme que celle d’entrée ?

…………………………………………………………………………………………………………….

  - Calculer les fréquences  f1  de la tension  au primaire  et  f2 de la tension au secondaire.

…………………………………………………………………………………………………………….

- Comparer les valeurs des tensions au primaire et au secondaire.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  - Calculer la tension efficace U2 au secondaire du transformateur étudié.

…………………………………………………………………………………………………………….

  - Application à la lampe halogène.

- Que signifient  les indications 12V/20W lues sous le socle de la lampe ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  - Laquelle des deux plaques ci-dessous correspond au transformateur alimentant la lampe ?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

  - Répondre à la problématique

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

  - Remettre en état le poste de travail puis rendre votre copie au prof.

Dossier documentaire

Document 1 : Matériel disponible

- Un ordinateur avec un système EXAO ;

- Capteur voltmètre ;

- un générateur de tension alternative 6 V ;

- Transformateur 6 V/3V

- un interrupteur ;

- des fils de connexion ;

Document 2 : Quelques schémas des appareils électriques

| générateur de tension en régime monophasé | voltmètre | transformateur de courant électrique |
| --- | --- | --- |

Document 3 : Paramétrage  EXAO

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteurs voltmètres | ± 10 V | u | V |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps | Durée d'acquisition : 40 ms Nombre de points : 501 | Synchronisation : voltmètre 1 Synchronisation : voltmètre 1 |

Fréquence :   f   ; 		Tension efficace :  U   =

# Text boxes

12 V/10 W

230 V/50 Hz

SEC

PRI

V

TRANS. XY0057

Le dessous du socle de cette  lampe porte les indications suivantes « 12V/20W »