Capacités

C1 – mettre en évidence expérimentalement que la propagation d’un son nécessite un milieu matériel; C2 – mesurer la vitesse de propagation d’un son dans l’air ; C3 – déterminer expérimentalement la longueur d’onde d’un son en fonction de la fréquence ; C4 – utiliser la relation : ( = v T ; C5 – établir expérimentalement la loi de la réflexion d’une onde sonore ; C6 – identifier les éléments d’une chaîne de transmission d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un réseau contenant une fibre optique.

Nom et prénom : …………………..

TP : Comment déterminer la vitesse et la longueur d’onde d’un son ?

N.B. La réussite de ce TP dépend du sérieux et de la dextérité de l’ensemble de la classe. Donc prière travailler dans le silence absolu.

Expérience :

Sécurité : porté un casque anti-bruit.

Matériel :

- Un ordinateur ;  une  console  d’acquisition; Un générateur de fonctions basses Tensions (BT) ; Un tube acoustique muni d’un  haut-parleur, d’une règle graduée  et d’un microphone avec un système amplificateur; un interrupteur et des fils de connexion.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler le professeur". Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. |
| --- | --- |

Longueur d’onde

Mode opératoire :

- Brancher les alimentations électriques du BT et de l’amplificateur du microphone sur une multiprise ;

- A l’aide de  fils de connexions relier le haut parleur au BT en prenant soin d’insérer un interrupteur en série;

- A l’aide de fils de connexions  relier, en dérivation,  le haut parleur à la voie directe 5 de la console d’acquisition ;

- Brancher la prise « Jack » du microphone sur l’entrée noire de l’amplificateur ;

- A l’aide de deux fils de connexions relier l’amplificateur à la sortie directe 6 de la console d’acquisition ;

- Relier la console à l’ordinateur à l’aide d’une prise « USB » puis   brancher  son alimentation sur une prise électrique

(Voir photo ci-dessus).

|  | Appel n° 1 : Faites vérifier les branchement par le professeur. |
| --- | --- |

- Relier  l’ensemble des appareils à une prise électrique.

- Allumez  l’ordinateur, puis lancer l’atelier scientifique

Procédure à suivre :

- Brancher le capteur pH sur une des voies de l'interface

- Lancer le logiciel Atelier Scientifique LP

- Attendre environ 15 secondes : le capteur est reconnu.

# L'interface est reliée à l'ordinateur par le câble USB.

| Lancer l’Atelier Scientifique LP en cliquant sur l'icône située sur le bureau. Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

A l'aide la souris, faire glisser, l’un après l’autre, les boutons « voie 5 » et « voie 6 » sur l'axe des ordonnées. Affichage -5/5 ; Faire glisser le chronomètre sur l’axe des abscisses ; Régler la base de temps sur 5 ms ; Nombre de points : entre 51 et 301 ; Cocher la case : Acquisition continue.

- Vérifier que le haut parleur du tube acoustique soit bien en vue à l’entrée.

- Placer le microphone bien en face du haut parleur ;

- Fermez l’interrupteur puis cliquez sur le bouton vert du logiciel pour démarrer l’acquisition.

- Sur l’écran de l’ordinateur, on observe  deux sinusoïdes  qui se déplacent.

- Tirez doucement le réglet à l’arrière du tube acoustique jusqu’à superposition des deux courbes apparaissant à l’écran de l’ordinateur.

- Arrêtez alors l’acquisition en cliquant sur la croix rouge puis ouvrir l’interrupteur.

|  | Appel n° 2 : Devant le professeur lissez les deux courbes puis lire la période commune aux deux courbes. |
| --- | --- |

- Déterminez alors la période commune des signaux que vous observez sur l’écran de l’ordinateur (utiliser la fonction pointeur du logiciel d’acquisition).

T = ……………………………………… s.

- Repérer l’indication du réglet : d1 = …………………………………. Cm

- Fermez à nouveau l’interrupteur ;

- Redémarrer l’acquisition

- Tirez, à nouveau,  doucement le réglet à l’arrière du tube acoustique jusqu’à superposition des deux courbes apparaissant à l’écran de l’ordinateur.

- Arrêtez alors l’acquisition en cliquant sur la croix rouge puis ouvrir l’interrupteur.

- Notez la distance d2 lue à présent sur le réglet.

d2  = ………………….

- Calculez la distance d2 – d1 = …………………………………………………………….. m

|  | Appel n° 3 : Le prof vérifie l’état des courbes et la distance d2. |
| --- | --- |

Observation et conclusion :

• La plus petite distance séparant deux positions successives du microphone pour lesquelles les  signaux sont en phase est égale ………………………………………………… m.

• La plus petite distance séparant deux positions successives du microphone pour lesquelles les signaux sont en phase est la ………………………………………………………………………………………………………...

• La longueur d’onde est désignée par la lettre grecque ( (lambda). ( est mesurée en m.

• Pour le signal observé : ( = ……………………. m.

- Calculer le rapport   c =

c = ………………………………………………………….. m/s

Observation et conclusion : O

• Le rapport représente la ………………………………………………………. du son (vitesse) dans l’air.

• La célérité du son est c = ……………………………………………………….. m/s.

• La célérité du son dans l’air dépend de la température de l’air.

Applications : Mettre une croix devant la ou les bonne(s) réponse(s)

- Le bruit peut présenter un danger pour le système auditif.

- Pour protéger les personnes du bruit, on utilise des isolants phoniques qui :

améliorent la perception des sons venant de l’extérieur

absorbent une partie de l’énergie mécanique qu’ils reçoivent des signaux sonores

accentuent les nuisances dues aux signaux sonores

Questions de cours : Comment un son se propage-t-il ?

Le schéma ci-contre a été enregistré avec un capteur son et un logiciel d’acquisition.

Il représente l’oscillogramme d’une onde sonore se propageant dans le granit du mur d’un bâtiment.

1. Déterminez graphiquement la période T de l’onde sonore.

T = …………… ;  T = ……………………… s.

2. En utilisant la relation f = , calculez la fréquence en hertz (Hz) de l’onde sonore.

f = ……………………………. Hz.

3. Calculez la longueur d’onde de cette onde sonore.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Données :

4. Dans l’air, la longueur d’onde d’un son de même période est = 27,2 m.

Calculez la célérité du son dans l’air.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Le plan d’un bâtiment de style roman est reproduit ci-dessous.

Un opérateur placé à l’entrée émet un signal sonore. Le signal sonore se réfléchit à l’autre bout du bâtiment à 31 m de l’entrée.

a) Le temps chronométré, à l’entrée, entre l’émission du son par l’opérateur et la réception de l’écho est t = 182 ms.

Calculez en m/s la célérité du son dans l’air et arrondissez le résultat à 0,1 m/s près.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Un observateur se trouve à 10 m de l’entrée, calculez au bout de combien de temps il perçoit l’écho du son émis à l’entrée par l’opérateur, si la célérité du son est c = 340 m/s. Arrondissez le résultat à 0,001 s près.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Interrupteur

Lissage des courbes

Console d’acquisition

Règlet

Amplificateur du microphone

Microphone

Tube acoustique

Générateur BT