CME3 – tous les sons sont-ils audibles ?

| Capacités | Connaissances | Expériences |
| --- | --- | --- |
| Mesurer la période, calculer la fréquence d’un son pur. Mesurer le niveau d’intensité acoustique à l’aide d’un sonomètre Produire un son de fréquence donnée à l’aide d’un GBF et d’un haut parleur. Classer les sons du plus grave au plus aigu, connaissant leurs fréquences. | Savoir qu’un son se caractérise par : une fréquence exprimée en hertz un niveau d’intensité acoustique, exprimé en décibel. Savoir qu’il existe : une échelle de niveau d’intensité acoustique Savoir que : la perception d’un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité. | Etude de la production, propagation et réception d’un son. Etude de la l’addition des niveaux sonores Mise en évidence expérimentale de la plage des fréquences des sons audibles. |

- Réflexion sur la problématique

Question générale : « Tous les sons sont-ils audibles ? »

Exemples de situations :

- Certains sifflets émettent des sons perceptibles par des animaux et non par l’homme.

Elément mis en cause : « La fréquence »

- Certaines sonneries de portables ne sont pas entendues par les personnes âgées.

Elément mis en cause : « Le volume sonore »

Démarche :

- Comment comparer deux sons autrement qu’avec l’oreille si certains sont inaudibles ?

Proposer un TP qui permette la visualisation d’un son.

- Etudier les caractéristiques d’un son.

Proposer un TP qui permette grâce à un appareil (« émetteur sonore ») de faire mettre en évidence les différentes caractéristiques d’un signal sonore.

- Faire varier ces différentes caractéristiques pour répondre à la question générale : « Tous les sons sont-ils audibles ? »

| Matériel | Choix des éléments |
| --- | --- |
| Une source sonore | Un son émis par : une voix, la note d’un piano, un diapason |
| Un récepteur sonore | Un microphone qui convertit le son reçu en un signal électrique |
| Un matériel de visualisation d’un signal sonore | Un ordinateur équipé d’une entrée audio. Un logiciel type « Editeur audio ». |

Observations :

- En comparant la forme des signaux obtenus par les différentes sources, quelle est la caractéristique commune à la forme du signal d’un son émis par une voix, d’une note de piano ou d’un diapason ?

( On remarque, pour chacun, que la première partie du signal est périodique.

- Cette caractéristique est-elle observée par le signal émis un claquement de porte ou de main ? ( Non.

- Quelle est la forme du signal émis par le diapason lorsqu’il est frappé ? ( Forme sinusoïdale.

On retiendra :

On distingue les différents types de signaux suivants :

|  | Le bruit | Le son |
| --- | --- | --- |
|  |  | Son complexe | Son pur |
| Forme du signal |  |  |  |
| Définition | Signal confus, désordonné | Il présente un signal périodique (« composé de motifs qui se répètent régulièrement ») que l’on appelle son « timbre » |
|  |  | Signal périodique mais non sinusoïdal | Signal sinusoïdal |
| Exemples de sources | Claquement de porte, ambiance de la rue,… | Toutes sources animées d’un mouvement vibratoire |
|  |  | Une lame métallique fixe, une corde tendue, un haut-parleur alimenté par un générateur basse fréquence (GBF), une corde vocale | Un diapason lorsqu’il est frappé |

- Les sons que l’on peut entendre

- Variation d’une caractéristique du son

Le signal d’un son étant périodique, on définit :

- la période T (en seconde) : La durée, en secondes, du motif répété.

- la fréquence f du signal par la relation : 	 f  =  avec T en seconde et  f en Hertz

Activité expérimentale : Comment faire varier la fréquence d’un son ?

| Matériel | Choix des éléments |
| --- | --- |
| Une source sonore | Un générateur basse fréquence (GBF) qui est un appareil électrique qui fournit un signal électrique à une fréquence que l’on définit |
|  | Un haut-parleur qui convertit le signal électrique reçu par le GBF en un signal sonore |
| Un récepteur sonore | L’oreille humaine |

Protocole expérimental :

La photo ci-contre présente le circuit électrique à réaliser :

Un GBF relié à un haut-parleur par deux fils conducteurs.

- On réalise le montage avec les réglages pour le GBF :

Fréquence f = 1 Hz	R = 50 (

Tension de sortie réglée au minimum

- On augmente la fréquence la fréquence et on note la valeur

f1 à partir de laquelle le son émis par le haut-parleur est audible.

- On augmente encore la fréquence jusqu’à ce que le son émis ne soit plus audible et on note la valeur f2.

Observation :

- Quel est l’intervalle des fréquences des sons audibles ?     ( [ 40 Hz ; 11 000 Hz ] « pour être honnête ! »

- Que peut-on dire, « à l’oreille », des sons audibles dont les fréquences :

  - sont proches de f1 ?     ( Ils sont « graves »

  - sont proches de f2 ?     ( Ils sont « aigus »

On retiendra :

- Les sons audibles par l’oreille humaine ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz.

- On définit alors la « hauteur » d’un son comme la nature plus ou moins grave ou aigu du signal perçu.

- Ainsi on distingue trois catégories :

- Les « sons graves » de fréquences comprises entre 20 Hz et 300 Hz

- Les « sons médium » de fréquences comprises entre 300 Hz et 1 500 Hz

- Les « sons aigus » de fréquences comprises entre 1 500 Hz et 20 000 Hz

- Au-delà des sons aigus de fréquences supérieures à 20 000 Hz, commencent les « ultrasons » perceptibles uniquement par certains animaux.

- En deçà des sons graves de fréquences inférieures à 20 Hz, commencent les « infrasons ».

Conclusion :

- Peut-on répondre à la question générale du cours ?    ( Les sons ne sont donc pas tous audibles.

- Quel est le paramètre mis en évidence qui dépend de l’audition d’un son ? ( Sa hauteur (fréquence)

- Variation d’une autre caractéristique du son

Activité expérimentale :

| Matériel | Choix des éléments |
| --- | --- |
| Une source sonore | Un générateur basse fréquence (GBF) |
|  | Un haut-parleur placé dans un caisson en bois |
| Appareils de mesure | Un multimètre en mode voltmètre Le sonomètre qui mesure le niveau d’intensité acoustique (en décibel dB) |

Protocole expérimental :

La photo ci-contre présente le montage à réaliser : Dans un caisson en bois, un haut-parleur est relié à un GBF.

- Avec le sonomètre, on mesure le niveau d’intensité acoustique L, d’un lieu « silencieux » :  L = 35 dB

- On réalise le montage tel que le GBF soit réglé à la fréquence de 1000 Hz.

- On introduit la sonde du sonomètre dans le caisson.

- Sur le GBF et grâce au voltmètre sur le calibre V , on fait varier la tension efficace de sortie selon les valeurs du tableau et on relève le niveau d’intensité acoustique correspondant.

| Tension U (V) (R = 50 ( ou 600 () | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique (dB) | ………… | ………… | ………… | ………… | ………… | ………… |
| Son audible (O/N) ? | ………… | ………… | ………… | ………… | ………… | ………… |

Observation :

- Le niveau d’intensité acoustique du « silence » est-il nul ?     ( Non

- Lorsque la tension de sortie augmente :

- Comment évoluent les valeurs du niveau d’intensité acoustique ?     ( Elles augmentent.

- Comment évolue « la force » du niveau d’intensité acoustique ?     ( Il augmente aussi.

- Le son est-il toujours audible ? ( Non

- Etant donné le choix de fréquence du son de l’expérience, en quoi votre dernière réponse est-elle contradictoire avec les observations du paragraphe précédent ?

( La fréquence choisie est de 1000 Hz donc dans l’intervalle des fréquences audibles.

- La perception d’un son dépend-elle, alors, uniquement de sa fréquence ? Non, elle dépend aussi du niveau de l’intensité acoustique.

On retiendra :

- Le niveau d’intensité acoustique indique si un son est « fort » ou « faible ».

- Le niveau d’intensité acoustique se note « L » et se mesure en décibel (dB).

- La perception d’un son dépend à la fois de sa fréquence et de son niveau d’intensité acoustique.

On peut donc conclure sur la problématique de ce cours :

La perception d’un son dépend à la fois :

- de sa fréquence et

- de son niveau d’intensité acoustique.

Le diagramme suivant présente les différentes combinaisons des deux caractéristiques :

Echelle des niveaux d’intensité acoustique :

# Text boxes

Exemple :

Le document ci-contre montre un lot de fusibles de protection de l’habitat (10, 16, 20 et 32 A) dont les applications courantes sont explicitées par des pictogrammes :

10 A pour un circuit d’éclairage

16 A pour un circuit de prises domestiques

20 A pour un ballon d’eau chaude sanitaire

32 A pour un appareil de cuisson électrique