NOM :													Date :

Prénom	:									 			Classe :

Exercices : MOMENT D’UNE FORCE ET COUPLE DE FORCES

Exercice 1

Pour dévisser un écrou, on exerce une force  de valeur 100 N

à l’extrémité d’une clé à pipe et perpendiculaire à elle.

La clé à pipe a un bras d = 20 cm.

a.   Écrire la formule qui permet de calculer le moment de la
force  par rapport à l’axe O avec les unités employées.

b.  Calculer la valeur du moment de la force  par rapport à l’axe O.

Exercice 2

Dans une automobile, l’importance du couple moteur rend compte 
des capacités du moteur lors d’une accélération ou pour tracter une
charge.

Le diagramme ci-contre représente le couple d’une Renault Laguna II.

a.  Quelle est la valeur du couple maximal de la voiture ?

b.  Pour quel régime du moteur le couple est-il maximal ?

Exercice 3

On exerce un couple de force  et  sur la tige de manœuvre d’une

filière.

Les forces appliquées sont perpendiculaires à la tige.

La tige mesure 200 mm et l’intensité des forces est 100 N.

a.  Quel est le moment du couple de forces exercées sur la tige de la filière ?

b.  Ce couple est transmis à la vis dont le diamètre est 5 mm.

Quelle est la valeur des forces du couple transmis à la vis ?

Exercice 4

Un chariot élévateur soulève une caisse et reste à l’arrêt.

On donne les renseignements suivants :

Masse du chariot à vide : m = 1 200 kg.

Centre de gravité du chariot à vide : G2.

Centre de gravité de la caisse seule : G1.

a.  Calculer le poids du chariot à vide.

Donnée : g = 10 N/kg.

b.  Encas de surcharge du plateau, il peut y avoir basculement vers l’avant
autour de l’axe horizontal passant par o.

Calculer le moment du poids du chariot à vide par rapport à O.

c.   Le basculement se produit si le moment du poids de la caisse par rapport à O est supérieur au moment du poids du chariot seul par rapport à O.

En déduire la valeur du poids de la caisse à ne pas dépasser. (Arrondir à 10 N près.)