| GAMME OPERATOIRE de SOUS ENSEMBLE |
| --- |
| BOUTONNIERES PASSEPOILEES |
| N° | Opérations | Schémas ou sections |
| 1 | Préparer fentes et passepoils - Pointer emplacement boutonnières - Fendre et cranter en V dans les angles - Coller contour fente - Plier et coller passepoils - Couper passepoils à la longueur désirée |  |
| 2 | Positionner et plaquer fentes / passepoils - Maintenir les 2 passepoils par une piqûre de maintien aux extremités - Positionner et plaquer fentes / passepoils et sur o-o parementure ( ou autre , rabat poignet etc... ) | Voir DT |
| 3 | Executer finitions et contrôle - Arrêt des fils - Fendre élément dessous ( parementure ou autre) s'arrêter à 1 mm à chaque extrémités - Contrôler |  |