| Lycée Jean Moulin | Représentation temporelle d'un signal et composition harmonique | Systèmes d’Information et Numérique 2.1 Conception fonctionnelle d'un système local Acquisition, conditionnement et filtrage d’une information (sous forme analogique) |
| --- | --- | --- |

Un signal périodique, comme cela est expliqué dans le document ressource, est la somme de signaux sinusoïdaux appelés harmoniques (le premier harmonique étant le fondamental).

On se propose de vérifier qu'un signal carré est effectivement la somme d'une infinité de composantes sinusoïdales et ainsi de mesurer l'occupation fréquentielle de ce type de signal. Dans l'application qui suit on limitera l'étude à 4 composantes.

- A l'aide du vi "construire signal.vi" déterminer les amplitudes A1 à A7 des quatre composantes sinusoïdales dont la somme permet d'approcher au plus près le signal Vs(t) ci-contre (signal rectangulaire, amplitude 1V, fréquence 1000Hz).

VI labview : construire signal.vi

On considère que le signal Vs(t) s'écrit sous la forme d'une somme de composantes sinusoïdales :

    - A0 = 0V

    - ou A est l'amplitude de notre signal carré, soit 1V.

    - est la pulsation telle que  avec ici.

- Comparer les résultats obtenus précédemment pour les valeurs de A1, A3, A5 et A7 avec la théorie énoncée ci-dessus. Conclure sur les caractéristiques amplitude/fréquence  d'une harmonique de rang élevée ainsi que sur son apport à la construction du signal Vs(t).

- Tracer le diagramme de spectre |Vs(f)| du signal Vs(t) en prenant connaissance des pages 3, 4 et 7 du document ressource "ressource_signal.pdf".

- Conclure en explicitant l'intérêt du diagramme de spectre d'un signal dans le cadre de son transport/traitement par un médium/dispositif possédant une bande passante limitée (illustration ci-dessous)

# Text boxes

Problématique :

Comment est-il possible de décomposer un signal périodique...et à quoi est-ce que ce type d'analyse peut servir  ?

Ce graphe est tracé en faisant varier la fréquence d'un signal d'entrée sinusoïdal .

Ici l'amplitude du signal de sortie est égale à celle du signal d'entrée.

Documents / Matériel support de l'activité :

Documents ressource : document_ressource_signal.pdf, diaporama, application labview "construire signal.vi"

Tension

Amplitude

temps

Vs(t)

Ve(t)

medium / dispositif

Valeur moyenne de

fréquence nulle.

Composante n de fréquence nf0

Composante 7 de

fréquence 7f0

Composante 5 de

fréquence 5f0

Composante 3 de

fréquence 3f0

Composante 1 (fondamental) de

fréquence f0