| Lycée Jean Moulin | Fiche de synthèse Signal | Systèmes d’Information et Numérique |
| --- | --- | --- |

- Un signal périodique (tension évoluant en fonction du temps) est la somme d'un ensemble de composantes sinusoïdales.

La pulsation est :

La fréquence est :

L'amplitude est :

Une tension continue (ici composante A0 = 1V) peut aussi être considérée comme une composante sinusoïdale dont :

- Le diagramme de spectre d'un signal est constitué d'un ensemble de raies qui  représentent les amplitudes des différentes composantes, situées aux fréquences correspondantes (axe des abscisses). A noter : Valeur moyenne, Fondamental, Harmoniques

- Un signal périodique est formé d'harmoniques dont les fréquences sont les multiples de celle du fondamental. (Un signal carré de 1kHz sera composé d'harmoniques de 1000Hz, 3000Hz, 5000Hz ....)

- Les décibels

Les décibels représentent un rapport entre des grandeurs de mêmes nature. Ce type de rapport, logarithmique, est image de notre perception physiologique.

Pour la puissance :

Pour la tension :

Application :

Pour la pression acoustique :

Application :

# Text boxes

Les relevés ci-dessus ont été réalisés en appliquant une puissance nominale à l'enceinte .

- Quelle est la valeur de la pression acoustique maximale que peut fournir cette enceinte ? Pour quelles valeurs de fréquences ?

Vs

Ve

R1

R2

Une fonction (pont diviseur de tension) a un gain de -6dB .

- La fonction agit-elle comme un amplificateur, ou plutôt comme un atténuateur ? Expliquer.

- Pour une tension d'entrée de 5V, déterminer la valeur de la tension de sortie de cette fonction.

1.5V

0.5V

1V

0.5ms

#### Ve(t)

0

t