ACADÉMIE DE GRENOBLE

Établissement : ………………………..                                         Date :…………………………

C.A.P. Maintenance des Véhicules Automobiles

SITUATION C.C.F.

EP1

Analyse Fonctionnelle et Technologique

DOSSIER TRAVAIL

Durée   (2h)

NOM Prénom du candidat :

###### MISE EN SITUATION

PEUGEOT 206

Donnée du véhicule :

Année : 2003

Moteur TU3JP

72 000km

Monsieur  DURANTON  possède un véhicule Peugeot 206 essence qui présente les anomalies suivantes :

- La pédale est molle, élastique et le freinage est peu puissant.

- En appuyant fermement sur la pédale, celle-ci s’enfonce progressivement.

Question 1

Donnez la fonction de service du système de freinage :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2

Donnez dans le tableau ci-dessous la fonction des organes :

| Organes | Fonctions |
| --- | --- |
| Maître cylindre |  |
| Etrier |  |

Question 3

Placez les chiffres (A, B, C, D, E, F, G) sur les repères correspondants aux différents éléments sur les deux dessins ci-dessous.

|  | Correcteur de freinage |
| --- | --- |
|  | Cylindre récepteur frein à disque avant |
|  | Servofrein |
|  | Pédale |
|  | Maître cylindre |
|  | Tige de poussée |
|  | Cylindre récepteur frein à tambour arrière |

Question 4

Complétez le tableau de contrôles des organes du système de freinage en suivant l’exemple :

| Pièces | Contrôles | Observation |
| --- | --- | --- |
| Plaquettes | Visuel | Etat de surface (cassure, rayure) |
|  | Géométrique | Mesurer l'épaisseur et comparer avec la valeur constructeur |
| Disques | Visuel |  |
|  | Géométrique |  |
| Etriers | Visuel |  |
|  | Géométrique |  |
| Flexibles | Visuel |  |

Question 5

Dans le tableau ci-dessous, reprenant  les valeurs des mesures effectuées, entourez  les éléments en bon état :

(D : droite ; G : gauche) . Contrôle visuel : aucune fuite constaté

| Organes | Contrôles | Constats |
| --- | --- | --- |
| Plaquettes | D | épaisseur | 10mm |
|  | G | épaisseur | 10mm |
| Disques | D | épaisseur | 19mm |
|  | G | épaisseur | 19mm |
| Etriers | D | Jeux et fonctionnement | correct |
|  | G | Jeux et fonctionnement | correct |

Question 6

A l’aide du dossier ressource, d’après les symptômes et les résultats du tableau précédent , quel est l’élément que vous allez remplacer ? Justifiez vôtre réponse.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7

Dans le cadre du remplacement d’un maître cylindre, identifiez les différentes liaisons sur le dessin ci-dessous, inspirez vous de l’exemple ( M )

      - Liaisons mécaniques par la lettre M et une flèche

      - Liaisons hydrauliques par la lettre H et une flèche

      - Liaison électriques par la lettre E et une flèche

Question 8

Entourez dans la liste suivante, l’outil spécifique pour désaccoupler les liaisons hydrauliques

- Clé plate de 11

- Clé a tuyauter de 11

- Clé a pipe débouchée de 11

Question 9

Numérotez dans le tableau suivant, les différentes étapes à respecter pour la dépose du maître cylindre, dans l'ordre des opérations à effectuer.

| N° | Etapes |
| --- | --- |
|  | Désaccoupler le réservoir de liquide de frein |
|  | Déposer le bouchon du réservoir de liquide de frein |
|  | Déposer le maître cylindre |
|  | Vider le réservoir de liquide de frein a l’aide d’une seringue |
|  | Débrancher le capteur de niveau de liquide de frein |
|  | Déposer les 2 écrous de fixations du maître cylindre |
|  | Désaccoupler les tuyaux de frein |

Question 10

Après le remplacement du maître cylindre, citer 2 opérations à effectuer

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enoncé du problème :

Suite aux anomalies du véhicule de  M. DURANTON (voir DTR 2/10)

- La pédale de frein s'enfonce doucement en cas d'appui prolongé sur celle-ci, pas de fuite externe et de perte de liquide de frein.

- Le diagnostic met en évidence une fuite interne au maître cylindre.

- L'étude qui suit portera donc sur celui-ci

Zone d'étude :    Détail du maître cylindre tandem.

Le terme "tandem" fait référence à la présence de deux pistons dans le maître cylindre.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du système :

- ouvrir le fichier "Maître-cylindre.ppt" que vous trouverez dans

« Echange \CCF-AFS \ Maître cylindre tandem\Dossier-tech\ » et suivre les explications.

Fonction globale A-0 :    Maître cylindre tandem.

Question 11

Schéma bloc

| Inscrire dans les cadres les propositions suivantes | Maître Cylindre Mastervac « servofrein » Pédale |  | Inscrire dans les bulles les propositions suivantes, en respectant la légende donnée | M : Energie Mécanique H : Energie Hydraulique P : Energie pneumatique |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de faciliter la lecture du dessin d'ensemble :

A l'aide du modeleur Solidworks

- ouvrir le fichier "Ensemble-Maître-cylin-coupé.sldasm" que vous trouverez

dans  « Echange \CCF-AFS \ Maître cylindre tandem\Maquette3D\ » .

Question 12

Lecture du dessin d'ensemble :

A partir du dessin d'ensemble ainsi que de la nomenclature (Doc DT1,DT2),

Indiquer le repère de chaque pièce sur la vue éclatée  (Doc DR1).

Question 13

On donne :

Groupes des pièces fixes et mobiles :

Partie fixe :                      A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20}

Piston primaire :              B = { 9, 10a, 11, 12a, 14}

Piston secondaire :         C = { 16, 10b, 12b, 13, 17}

Ressorts de rappel :               {15, 18}

Sur le document DT1, vue de face en coupe A-A, et détails C et E, colorier toutes les pièces

(sauf 15 et 18)  à l'aide des trois couleurs suivantes).

| Partie Fixe (A) | Bleu |
| --- | --- |
| Piston Primaire (B) | Vert |
| Piston Secondaire (C) | Rouge |

Question 14

Remplir par une croix le type d'étanchéité (Statique directe ou  dynamique),

puis donner le repère du composant assurant cette étanchéité.

| Etanchéité entre | Statique | Dynamique | Repère du composant |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 et 1 |  |  |  |
| 2 et 1 |  |  |  |
| 9 et 1 |  |  |  |

Etudes des surfaces du piston 16 :

A l'aide du modeleur Solidworks, ouvrir le fichier du Piston secondaire repère 16  que vous trouverez dans :

« Echange \CCF-AFS \ Maître cylindre tandem\  Piston-secondaire.SLDPRT ».

Question 15

Compléter le tableau en indiquant la nature de ces surfaces

Nature des surfaces

Cylindrique ; plane ; conique ; sphérique

| Fonction Technique | Nature de la surface | Couleur | Repère |
| --- | --- | --- | --- |
| Guidage entre le piston secondaire 16 et le corps 1 |  | Rouge | L |
| Etanchéité (mise en position du joint 10b) |  | Bleu | M |
|  |  | Jaune | N |
| Etanchéité (mise en position du joint 17) |  | Vert | O |
|  |  | Bleu | P |

Question 16

Repérer et colorier ci-dessous les surfaces L, M, N, O et P.

Question 17

(non évaluée)

-Ouvrir le modèle 3D (Piston-secondaire.SLDPRT),

-Colorier les surfaces fonctionnelles relatives aux fonctions techniques à l'aide des couleurs correspondantes.

- Appeler le professeur pour enregistrer votre travail

- Enregistrer sous : Votre nom-CCF-CAP-MVA2011

# Text boxes

Note arrondie en points entiers ou ½ points

Note :……………/20

Pompe à vide

Collecteur d’admission

Conducteur

D

F

E

B

Freins

P

/ 5

/ 4

Transformer l’énergie mécanique en énergie hydraulique

Energie hydraulique

Liquide de frein

Energie mécanique

Maître cylindre

A-0

Attention, ne pas se fier aux couleurs visibles sur le modèle 3D Solidworks

/ 8

/ 3

/ 5

0 / 5

A

G

C

D

B

A

M

/ 1

/ 2

/ 4

/ 3

/ 3

/ 3

/ 4

/ 4

/ 4

/ 2