BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2017

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

CORRIGÉ

- PREPARATION DE LA MAINTENANCE PERIODIQUE

Réponse 1 :

| Dénomination commerciale du véhicule | Numéro d'identification du véhicule | N° OPR |
| --- | --- | --- |
| PEUGEOT 508 RXH | VF38URHC8DL045173 | 13447 |
| Moteur | Appellation commerciale du moteur | Type réglementaire du moteur | Date de 1ère mise en circulation | Présence d’un FAP |
| DW10CTED4 | 2.0HDi 16v | RHC | 07/06/2014 | OUI |

Réponse 2 :

Réponse 3 :

| Pièces et produits | Références | Quantités |
| --- | --- | --- |
| Filtre à huile | 1109 AL | 1 |
| Bidon Huile 2l | 5W30 INEO | 3 |
| Joint de vidange |  | 1 |

Réponse 4 :

Le type d’additif est Infineum F995 et la quantité est 1 litre.

Réponse 5 :

La quantité que l’on peut- s’attendre à relever dans le réservoir d’additif est d’environ 1 litre (1,05 l)

Réponse 6 :

La couleur de raccord encliquetable  que l’on peut- s’attendre à trouver est le Vert

Réponse 7 :

Le moyen de levage le plus adapté est un pont élévateur roues pendantes ou tout équipement le permettant sans compromettre l’ergonomie du poste de travail.

Réponse 8 :

En cas de dispersion importante d’additif :

- Se munir d’un masque respiratoire filtrant les particules

- Récupérer un maximum de produit

- Placer le produit ainsi récupéré dans un récipient convenablement étiqueté

- Laver la zone souillée à grande eau

- Éliminer les matières et résidus solides dans un centre autorisé

Réponse 9 :

Outillages spécifiques nécessaires et Equipement de Protection Individuel (EPI)

lunettes de protection

gants résistants aux hydrocarbures

Bouchons d’étanchéité HDI 1617-J

Kit bouchons 0188-T

éprouvette graduée

Appareil de diag

Réponse 10 :

| Interventions | appareil d’aide au diagnostic indispensable |
| --- | --- |
| Remplacement du liquide de frein | OUI |
| Remplacement du filtre d’habitacle | NON |
| Contrôle et réglage de la courroie d’entrainement des accessoires | OUI |
| Remplacement du filtre à carburant | NON |
| Remise à zéro de l’indicateur de maintenance | NON |
| Contrôle niveau d’additif du filtre à particules | OUI |

Réponse 11 :

| Types de défaut nécessitant l’échange de la courroie d’entrainement des accessoires |
| --- |
| concernant la courroie | concernant le tendeur | concernant d’autres cas |
| Effilochage | Fissuré | code défaut P16AB ou P1383 |
| Craquelure / Impact | Présence d’huile (ou dans autres cas) | Tension mesurée inférieure à 130 Hz |
| Coupure |  | Présence d’huile (acceptée) |
| Arrachement, déchirure |  |  |
| Présence d’huile (ou dans autres cas) |  |  |

| Repère de la vis de purge |
| --- |
| D’air | B |
| D’eau | A |

Réponse 12 :

Réponse 13 :

| Pièces et produits | Références |
| --- | --- |
| Filtre d’habitacle | 6479 K9 |
| Filtre à gasoil | 1906 A7 |
| Courroie d’accessoires | 5751 K3 ou K6 LE 1080 |

- PREPARATION DU DIAGNOSTIC

Réponse 14 :

FONCTION PRINCIPALE	FONCTION DE SERVICE	SOUS ENSEMBLES ASSOCIES

Réponse 15 :

Le libellé du code défaut P1B26 est : Pompe à eau électrique de circulation  de refroidissement de la chaine de traction : Alerte

Réponse 16 :

L’élément possédant le numéro d’organe 1919 est le calculateur de contrôle hybride.

Réponse 17 :

Le numéro d’organe de la pompe à eau électrique basse température est : 1920

Réponse 18 :

Réponse 19 :

Réponse 20 :

Ces caractéristiques du connecteur indiquent qu’il possède 28 voies et qu’il est de couleur grise

Réponse 21 :

Réponse 22 :

| Dysfonctionnements | Détectable | Non Détectable |
| --- | --- | --- |
| Circuit de refroidissement de la chaîne de traction non purgé |  | X |
| Tension d’alimentation de la pompe à eau électrique anormale | X |  |
| Arrêt de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement | X |  |
| Mauvaise qualité du liquide de refroidissement |  | X |
| Commande de la pompe à eau électrique incorrecte | X |  |
| Défaut de la pompe à eau électrique du circuit de refroidissement | X |  |

Réponse 23 :

Connecteurs à Débrancher

( Connecteur de la pompe à eau électrique uniquement

( Connecteur du calculateur uniquement

( Connecteur du calculateur et de la pompe à eau électrique

Réponse 24 :

L’appareil nécessaire pour réaliser ce contrôle est un Ohmmètre

Réponse 25 :

Non car on n’est pas en présence de câbles basse tension de la chaine de traction ou de pièces nues sous tension (PNST) supérieure ou égale à 50V DC

Réponse 26 :

Le niveau d’habilitation électrique qu’il faut avoir pour consigner un véhicule est : BCL

Réponse 27 :

Le niveau d’habilitation électrique qu’il faut avoir pour réaliser une intervention d’ordre électrique sur un véhicule consigné est : B1VL

Réponse 28 : (2 parmi les réponses suivantes)

- Balisage du véhicule avec cordon de sécurité

- Affichage  de panneaux de danger mentionnant que seules les personnes habilitées sont autorisées

- Affichage au parebrise  de l’état de consignation

- PREPARATION DE LA MAINTENANCE CORRECTIVE

Réponse 29 :

- L’outillage spécifique pour l’échange de la pompe à eau électrique est :

- Un pont élévateur roues pendantes

- Grand récipient récupérateur

- Récipient gradué en litre

- L’appareil de remplissage par dépression [01102]

- Cylindre de charge [4520-T]

- Tuyau transparent et son raccord

Réponse 30 :

La quantité de liquide de refroidissement nécessaire est égale à la quantité de liquide vidangé + 20 %

Réponse 31 :

Lors de l’échange de la pompe à eau électrique on doit- manipuler 2 valves de purge

Réponse 32 :

| Aucune |  | B2VL |  | B0VL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Averti |  | B1VL |  | BCL |

# Text boxes

Récupérer, transformer l’énergie cinétique.

Stocker, restituer l’énergie électrique

Gérer la chaine de traction hybride

Stocker l’énergie électrique nécessaire à la traction du véhicule

Séparer la source d’énergie pour la mise en sécurité électrique du véhicule

Dissiper l’E. calorifique de la batterie de traction

Convertir une énergie électrique en une énergie mécanique et inversement

Fournir une E. mécanique aux roues AR

Calculateur de contrôle hybride

Batterie de traction

Coupe circuit

Pulseur de refroidissement de batterie de traction

Alternateur réversible

Machine électrique de traction Arrière en mode moteur

Créer un débit de liquide de refroidissement dans le circuit de la chaîne de traction hybride

Pompe à eau électrique

Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction : Alerte

Pompe à eau électrique du circuit de refroidissement de la chaîne de traction

Calculateur de contrôle hybride

Connecteurs

Faisceaux électriques

Créer un débit de liquide de refroidissement dans le circuit de la chaîne de traction hybride

Voie N° 10  du connecteur 28V GR