APPLICATION de la NORME en BEP Industriels

Concept GPS

Suite à la formation IUFM

La formation reçue dans le cadre de l'IUFM est l'explicitation de l'écriture codée qui traduit l'évolution de la norme.

Le contenu de la formation ne peut en aucune manière être délivré tel quel aux élèves. La formation a pour objectif d'apporter les connaissances qui permettent aux enseignants d'avoir une vision large en maîtrisant le concept afin de choisir la démarche d'enseignement la plus appropriée.

L'évolution de la norme est construite à partir du concept de tolérancement (Spécification Géométrique de Produit), qui associe la géométrie réelle de la pièce à sa représentation idéale (nominale) de telle sorte que l'interprétation des spécifications dimensionnelles et géométriques qui caractérisent les conditions fonctionnelles, soit univoque pour les acteurs participant à la "réalisation " du produit :

Conception / spécification  - qualification -  fabrication - contrôle

En BEP, l'activité de cotation de définition (spécification dimensionnelle et géométrique) qui découle de l'étude des conditions fonctionnelles imposées, n'est pas du niveau de l'élève de BEP ; la cotation de définition est à réaliser par le professeur.

Par contre, le décodage de l'écriture, voir l'interprétation de certaines spécifications, font partie des savoirs normalement acquis en formation. La construction de ces savoirs doit prendre en compte :

- le  niveau de maîtrise final souhaité de la lecture du code et de son interprétation,

- une graduelle appropriation de la norme simultanément à un besoin professionnel dans un contexte de problème explicité.

La prise en compte de l'évolution de la norme dans les apprentissages de construction en BEP est  actuellement incontournable.

En considérant que la cotation de définition est réalisée par le professeur, l'élève doit en fin de formation en maîtriser la lecture caractérisée par des niveaux de :

- décodage

- d'interprétation

- de complexité intrinsèque de la spécification

- dimensionnelle

- géométrique

Le niveau de maîtrise de ces éléments varie selon la filière professionnelle (productique, maintenance, ….)

L'appropriation, même partielle du code, nécessite la connaissance d'un langage spécifique et rigoureux qui traduit ce code précisément et que toute adaptation prend le risque d'en entacher la rigueur (de la norme).

Il est donc important de définir les  limites des connaissances souhaitées relatives à la norme.

Deux situations dans la démarche d'apprentissage sont à considérer :

- la formation,

- l'évaluation / certification

En situation de formation, l'explicitation minimum mais rigoureuse qui permet  la compréhension est à retenir et la terminologie précise  est à employer ; on s'attachera, en début de formation, à expliciter la signification du code.

En situation d'évaluation, le niveau exigé de maîtrise du savoir est fonction :

- de la complexité intrinsèque de la spécification (surtout pour les spécifications géométriques)

- des niveaux taxonomiques spécifiés dans les référentiels (décodage – interprétation)

mais dans tous les cas, observable au travers des activités de lecture mais pas d'écriture.

Principes à connaître (par les élèves) :

- Principe d'indépendance

- Principe de la tolérance linéaire qui limite les cotes locales réelles

- Principe d'enveloppe

Ce qu'il est nécessaire de reconnaître :

- Élément de référence

- Élément tolérancé

- Zone de tolérance "construite"

- Plan médian

- Référence spécifiée

Ce dont on parle et dont les élèves comprennent le sens :

- Skin model

(Aborder la notion de "skin model", dans la démarche d'apprentissage, est incontournable sans pour cela en faire un objectif de savoir opérationnel effectif ; on en parlera donc en utilisant également le vocable de "peau de pièce" de façon à faire une analogie d'aide à la compréhension pour les élèves.)

- Référence simulée

Ce dont on peut être amené à parler sans que les élèves en retiennent le sens :

- Elément construit

- Elément dérivé

- Elément intégral

- Extraction

- Découpage

- Association

L'IEN ET / F. DUBOIS