| FABRIQUER un JEU ELECTRIQUE |
| --- |
| Thèmes abordés | ELECTRICITE |
| Points du programme | Les objets et les matériaux Réalisation d’un circuit électrique simple. |
| Cycle | 2 (surtout CE1) |
| Documentation |
| Fiches connaissances | 16 - 23 |
| Manuel de l’élève |  |
| Livret du maître | Piles, Ampoules, boussoles collection TAVERNIER, Bordas (disponible en prêt au CREST). Sciences physique et technologie cycles des apprentissages fondamentaux CRDP pays de Loire(en prêt au CREST) |
| Autres documents | CD ROM : Enseigner les sciences à l’école |
| Contacts possibles | Guy Contamine, EDAS |
| Origine du document | EDAS |
| Séquence testée par | Mme GALLIEN CE1 école R Defarge à Angoulême |
| Matériel nécessaire | Fil électrique de petite ou moyenne section, mono fil (type téléphone ou légèrement plus gros, environ 1,5 par jeu) Carton épais (au moins 3mm). Attaches parisiennes. Support d’ampoule bakélite (1 par jeu). Ampoule à vis 3,5 V (1 par jeu). Pile plate 4,5 V (1 par jeu). Adhésif double face pour fixer la pile. Scotch fort. Colle forte. Crayons papier. Double décimètre Gomme. Ciseaux. Pince à dénuder (1 pour 4 élèves). Tournevis (petit) (1 pour 4 élèves) Fer à souder et soudure (facultatif) |

| Séance 1 | Réaliser le verso |
| --- | --- |
| Séance 2 | Réalisation le recto |
| Séance 3 | Tester, Adapter |

ATTENTION !

Pour construire l’objet, il est fait référence à une planche photographique en couleurs qui explique la marche à suivre.

Celle-ci n’étant pas téléchargeable car trop « lourde », peut vous parvenir par fichier gravé. Dans ce cas envoyez-nous un CD vierge à l’adresse :

Centre de ressources pour l’enseignement des sciences

183 avenue J Ferry

16000 ANGOULEME

| Déroulement | Cette séance intervient après une séquence de découverte de l’électricité, et se fixe pour objectifs : De vérifier si les enfants ont bien intégré la notion de circuit (penser à fermer le circuit pour que le courant passe. De créer une situation concrète de lecture des consignes et des images. Les enfants disposent d’une planche de construction par groupe. Après une observation attentive de l’image de gauche de la première ligne, passer au : N° : 1 L’enseignant aura au préalable découpé les cartons suivant la quantité de contacts qu’il désire faire réaliser (à titre d’exemple un carton de 20x25 cm conviendra pour 5 contacts de chaque côté.) Tracer les emplacements des attaches parisiennes. Planter les attaches. Mesurer et couper les fil à bonne longueur (bien vérifier qu’ils ne soient pas alignés). Dénuder avec les pinces spéciales. N°2 Enrouler les extrémités dénudées autour des attaches parisiennes et rabattre les deux morceaux de métal ; Maintenir les contacts avec un ruban scotch. N°3 Installer la pile plate avec un adhésif double face. (afin qu’elle soit plus facilement remplaçable). |
| --- | --- |

| REALISER le RECTO |
| --- |
| Thèmes abordés | ELECTRICITE |
| Points du programme | Les objets et les matériaux Réalisation d’un circuit électrique simple. |
| Cycle | 2 (principalement le CE1) |
| Matériel | Fil électrique de petite ou moyenne section, mono fil (type téléphone ou légèrement plus gros, environ 1,5 m par jeu) Crayons papier. Double décimètre. Gomme. Ciseaux. Colle forte Pince à dénuder (1 pour 4 élèves). Tournevis. |
| Déroulement | Les enfants disposent d’une planche de construction par groupe. Après une observation attentive de l’image de gauche de la 2 ème ligne, passer au : N° 4 : Après avoir mesuré, tracer l’emplacement de la douille. Fixer la douille avec une colle forte. Percer des trous à côté de la douille pour le passage du fil venant de l’alimentation au verso. N°5 Visser les fils questions – réponses sur le support à l’aide du tournevis. Dénuder les fils questions-réponses et renforcer l’extrémité qui fera contact sur les têtes des attaches parisiennes par une petite soudure (étamage, pas obligatoire, peut être remplacé par une fiche ou rester nu ) N°6 Fermer le circuit et tester le jeu. |

| TESTER, ADAPTER |
| --- |
| Thèmes abordés | ELECTRICITE |
| Points du programme | Les objets et les matériaux Réalisation d’un circuit électrique simple. |
| Cycle | 2 (principalement le CE1) |
| Matériel | Les jeux construits lors des 2 premières séances. Feutres, crayons, gommes. |
| Déroulement | Après avoir testé tous les contacts, Les enfants élaborent un questionnaire et des réponses (dans les domaines de l'orthographe, géographie...) Chaque groupe échange son jeu avec un autre. Chaque groupe reprend son jeu et modifie ses contacts. PROLONGEMENTS pour le CYCLE 3: Construire des cartes amovibles interchangeables pour avoir plusieurs jeux en un seul. Remplacer le carton par du bois et construire une boîte plus élaborée qui occulte tous les câblages. |

# Text boxes

| REALISER le VERSO |
| --- |
| Thèmes abordés | ELECTRICITE |
| Points du programme | Les objets et les matériaux Réalisation d’un circuit électrique simple. |
| Cycle | 2 (principalement le CE1) |
| Matériel | Fil électrique de petite ou moyenne section, mono fil (type téléphone ou légèrement plus gros, environ 1,5 m par jeu) Carton épais (au moins 3mm). Attaches parisiennes. Pile plate 4,5 V (1 par jeu). Adhésif double face pour fixer la pile. Scotch fort. Crayons papier. Double décimètre. Gomme. Ciseaux. Pince à dénuder (1 pour 4 élèves). |