Classe de 4ème – groupe B

Etude de fabrication 	et	   étude technologique	Le 21 03 11

Pour chacune des phases d’étude, repérée par		       observer les photos de démonstration présentées aux pages suivantes.

Ecrire un résumé des réflexions échangées au cours de cette étude

Etude du matériau pour décider du moyen de découpe

PAPIER			          						METAL

observations

A la main

Possible,				pas

mais pas       			possible

précis

Solution

Pour un		       	        toujours

travail 		    	     impossible

précis,	 		       car l’outil

utiliser 			       n’est pas

des 				du tout

ciseaux				adapté

Etude des outillages connus pour

identifier les moyens de découpe du METAL

La scie à métaux 	Outil inadapté pour la découpe d’une tôle fine

Observons un lot d’outils						 	Les pinces

et

plusieurs matériaux :

- fil électrique

- fil de fer

- bande de tôle

Utilisation des pinces

Le modèle de pince avec la lame en travers est appelé ; PINCE COUPANTE.

Elle est seulement utilisée pour la coupe de fils ou    de tiges métalliques de petits diamètres.

Elle agit par écrasement d’une zone réduite de la matière jusqu’à la rupture. Pour cela, il est néces-saire d’avoir une certaine force

SECURITE :

Elle nécessite une précaution d’utilisation pour ne pas se pincer ou se couper la peau.

Être attentif aussi à la projection possible du morceau de fil coupé ; tourner la tête et prévenir

La pince ayant les lames en long est appelée ; CISAILLE À MAIN.

Elle est utilisée pour la découpe de tôles fines suivant un tracé de la forme à obtenir.

Elle agit selon le principe de coupe d’une paire de ciseaux.

Elle oblige à un déplacement progressif compte tenue de la longueur de ses lames.

SECURITE : Risques de coupures

La découpe d’une tôle oblige à porter au moins un gant  de protection de la main qui tient la tôle.

SECURITE : Risques de piqûres

Les chutes de découpe sont souvent très pointues ne pas les évacuer main nue.

L’outil à ne pas utiliser

LA SCIE A METAUX

Pour la coupe d’une petite tige				 pour la coupe d’une tôle

La découpe des tôles :

Le cisaillage des bordures des feuilles

Constatation faite pour une découpe en angle intérieur

L’angle intérieur est obtenu par la coupe droite orange et la coupe en courbe bleue

On observe dans le cercle jaune, et cela, malgré beaucoup d’application,  le prolongement de la coupe bleue.

Comment éviter ce problème ?

Selon la proposition de Safiatou, il est imaginé de repérer un point d’arrêt de coupe.

La position de ce point est appelée point tangent

Il est réalisé par perçage à un endroit précis entre les 2 lignes de coupe

Nota 1

- le diamètre du trou percé doit être suffisamment grand pour éviter le problème

Nota 2

la portion triangulaire (   ) de   tôle restante est éliminée par limage.

Pour conclure cette étude de la découpe des feuilles par cisaillage, vous devez, sur le dessin de la forme courbe ci-dessous, représenter la solution indiquée par Marion.

Je rappelle que cette solution met en application la connaissance des points tangents

Et pour finir ;

vous effectuez le croquis des 2 seules possibilités de représentation d’un point tangent et vous rappelez par une phrase simple la définition de chacune.

1ère possibilité  						2ème possibilité

Définition 1 : 					       Définition 2 :

# Text boxes

1

2

3

3 ’

3 ’’

3

2

1

1

2

2 modèles de lame :

en long

en travers

3

3 ’’

3 ’