Projet ‘’Flash’’ n° 02										Septembre 2011

Code atelier : CM 12-487

Thème d’étude : PROTEGER POUR PREVENIR LES RISQUES - MATERIELS -

Projet :

SECURISER les matériels informatiques du local serveur de l’établissement              en surélevant chacun d’eux pour éviter qu’ils soient dans l’eau, si, la climatisation était à nouveau défectueuse

Photo de localisation

Constat fait lors de la visite sur place

Actuellement, comme le montre la photo ci-contre les unités centrales (repérées A et B) sont posées à même le sol.

Or, un incident s’est déjà produit, relatif à une panne de la climatisation, provoquant une mini inondation et qui a mis en péril les appareils.

La solution est simple, elle a déjà été mise en œuvre comme le montre le cliché ci-contre

Il s’agit de réaliser une rehausse de 10 à 15 cm de hauteur à partir d’une table récupérée

Après recherche, une embase de pieds d’armoire nous semble convenir et ceci d’autant plus que ses dimensions nous permettent  d’envisager l’installation des deux appareils sur un seul et même support.

* Le relevé précis des mesures de l’espace à équiper nous permet de définir les cotes des plateaux à débiter.

Plateau A = 370 x 540

Plateau B = 850 x 540

Nota : l’angle côté porte sera arrondi (R = 100)

pour éviter les coups aux chevilles …

* Le planning de phases (Pl de Ph) est ainsi composé :

| Tracer les cotes et l’arrondi |  | Installer la plaque sur 2 tréteaux |  | Positionner la règle de coupe |  | Fixer la règle |  | Se protéger casque |  | Positionner la scie circulaire |  | Effectuer les coupes |  | Utiliser la scie sauteuse |  | Débiter l’arrondi et poncer |  | Fixer les plateaux sur l’embase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

A

B

A

B

R