Identification des machines de l'atelier de métallerie SEGPA G. Clemenceau CERIZAY

FICHE DE POSTE pour la séquence n° …

ZONE de TRAVAIL :	n°3	Stockage et débit des profilés

NOM de la MACHINE :	TRONÇONNEUSE

MARQUE et TYPE :	PROMAC	scie mécanique

Encombrement :	Frontal 8,50m (bancs + machine)  Profondeur 1,70m (dont parc)

FONCTION		Usinage par débit fraise scie (enlèvement de matière ‘’limaille’’)

TECHNIQUE :	Opération à froid sous arrosage lubrifiant

CAPACITE :		Angle de coupe réglable de 0 à 45°. Butée réglable

MODES OPERATOIRES TECHNOLOGIQUES CONSEILLES

- vérifier le sens de rotation de la lame

- choix de la section à débiter

- réglage de la mesure (cote)

- serrage de la pièce dans l'étau  (blocage efficace)

- choix de la vitesse de coupe et mise en service

- amorçage et exécution de la coupe (pas de choc)

REGLAGES : voir croquis suivant

MISE EN SERVICE,

RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE :

- un seul opérateur au moment de l'exécution

- vérifier le serrage de la pièce

- mise sous tension  (disjoncteur bouton noir)

- mise en marche (bouton vert)

- arrêt (bouton vert) 	pour arrêt instantané (bouton coup de poing)

- mise hors tension  (disjoncteur bouton rouge)

MAINTENANCE :

- machine à l'arrèt et hors tension, nettoyage au pinceau des limailles 		à évacuer dans la poubelle et sécher au torchon la table et l'étau.