Exercices détecteurs volumétriques

1)   Quels sont les différents éléments à prendre en compte pour le choix d’un détecteur infrarouge ?

Dimensions de la pièce, animaux, chauffage, fenêtre, perturbations (soudure…), rayonnages.

- Indiquer clairement une méthode pour le réglage d’un détecteur Infrarouge ?

Réglage de : la distance, la sensibilité, l’orientation du détecteur, test du bon fonctionnement avec la LED, désactivation de la LED ou pas, test d’alarme et d’autoprotection.

- Indiquer une méthode pour le réglage d’un détecteur bivolumétrique Infrarouge et HF ? Quand a lieu une alarme ?

Faire correspondre les 2 zones de détection parfaitement à l’aide des LEDs.

- DD105

- Expliquer le rôle des cavaliers J1, J2, J3 et J4 ?

J1 : réglage AL/AP, résistance de fin de ligne, standard.

J2 : LED

J3 : distance HF

J4 : distance IR

- Donner le schéma de câblage et la position des cavaliers J1, J2, J3 et J4 de ce détecteur à raccorder sur la zone 1 d’une CD34 dans une pièce de longueur 6m avec LED hors fonction et en mode dual loop ?

J1 position haute, J2 position basse, J3 et J4 position basse.

- Donner le schéma de câblage et la position des cavaliers J1, J2, J3 et J4 de ce détecteur à raccorder sur la zone 1 (câblage AL/AP)d’une CD34 dans une pièce de longueur 9m avec LED en fonction et  sans utiliser les résistances internes du DD105 ?

J1 position basse, J2 position haute, J3 et J4 position haute.

- Qu’est-ce que le mode DUAL LOOP ou DUAL MODE ?

Mode AL/AP

- Quel est le rôle de la borne 8 ?

Activation par un 0v par la centrale