TD – ARP - PING

Exercice n°1: Analyse d'un échange ARP

Partie 1: Généralités

- Rappeler le rôle des protocoles suivants :

- ARP

- RARP

- ICMP

- A quelle couche du modèle OSI, ces protocoles interviennent-ils ?

Partie 2: Etude de cas

Soit le réseau local ci-dessus.

Un utilisateur sur le PC1 désire tester si l'imprimante, située dans une autre salle du réseau est en service.

- Donner la commande qu'il va utiliser.

- Sa machine va donc devoir constituer une trame Ethernet à destination de l'imprimante. Dispose-t-elle de toutes les informations nécessaires pour créer cette trame ? Justifier !

- Quels seront les différents protocoles encapsulés dans cette trame ?

- Quel sera le contenu :

  - du champ @ source de la trame Ethernet

  - du champ @ destination de la trame Ethernet

  - du champ type de la trame Ethernet

  - du champ @ IP source du paquet IP

  - du champ @ IP destination du paquet IP

  - du champ protocole du paquet IP

  - des champs type et code du message ICMP

- Flécher en bleu le trajet de cette trame (n°1) à travers le réseau (ANNEXE1).

N° Trame, @ Mac dest, @ Mac src, @ Ip src, @ Ip dest, protocole & type de message

- Quelle machine va répondre ? Justifier !

- Flécher en bleu le trajet de cette trame de réponse (n°2) à travers le réseau selon le modèle donné à la question 5.

- Compléter en bleu si nécessaire les différentes tables ARP des équipements du réseau.

Un autre utilisateur, situé sur le pc 3, désire lui vérifier si la caméra IP est active.

- Donner la commande qu'il va utiliser.

- Sa machine va donc devoir constituer une trame Ethernet à destination de la caméra. Dispose-t-elle de toutes les informations nécessaires pour créer cette trame ? Justifier !

- Que va donc faire le PC3 ? Justifier

- Quels seront les différents protocoles encapsulés dans cette trame ?

- Quel sera le contenu :

  - du champ @ source de la trame Ethernet

  - du champ @ destination de la trame Ethernet

  - du champ type de la trame Ethernet

  - des champs opération, Sender hardware address, Sender Internet address, Target hardware address, Target Internet address du paquet ARP

- Flécher en rouge le trajet de cette trame (n°3) à travers le réseau.

N° Trame, @ Mac dest, @ Mac src, @ Ip src, @ Ip dest, protocole & type de message

- Quelle machine va répondre ? Justifier !

- Flécher en rouge le trajet de cette trame de réponse (n°4) à travers le réseau selon le modèle donné à la question 14.

- Quel sera le contenu, pour cette trame n°4 :

  - du champ @ source de la trame Ethernet

  - du champ @ destination de la trame Ethernet

  - du champ type de la trame Ethernet

  - des champs opération, Sender hardware address, Sender Internet address, Target hardware address, Target Internet address du paquet ARP

- Compléter en rouge si nécessaire les différentes tables ARP des équipements du réseau.

- Que va faire ensuite, la machine PC3 ? Flécher en vert le trajet de cette trame (n°5)

- Comment va réagir la caméra IP ? Flécher en vert le trajet de cette trame (n° 6)

ANNEXE 1