CHOIX ET IMPLANTATION DES DETECTEURS

1.  Indiquer et justifier le choix des détecteurs pour les locaux suivants :

- Un dépôt d’essence

- Une cuisine

- Une pièce d’ensachage de maïs

- Une salle informatique

- Une chaufferie

- -  Pourquoi ne colle-t-on pas les détecteurs automatiques au plafond ?

-  Indiquer à quelle distance du plafond doivent être installés les détecteurs automatiques dans un atelier de 6m de haut :

- avec toit de pente 10°.

- avec toit de pente 25°.

- avec toit de pente 50°.

- Soit un plafond à 8m de haut avec des retombées de 40 cm, doit-on prendre en compte les alvéoles ? Si les alvéoles ont une surface de 25m2 (An= 80m2), combien le détecteur pourra-t-il surveiller d’alvéoles ?

- Donner la surface maximale Amax et la surface nominale An surveillée par les détecteurs de fumée ou de chaleur situés dans un centre commercial de 800m2 de hauteur 3,5m avec une inclinaison de toit de 25° :

- pour un détecteur ionique de fumée.

- pour un détecteur thermovélocimétrique.

- Donner la surface maximale Amax et la surface nominale An surveillée par les détecteurs de fumée ou de chaleur situés dans une salle informatique de 60m2 de hauteur 5m avec une inclinaison de toit de 15° :

- pour un détecteur ionique de fumée.

- pour un détecteur thermostatique.

- En classe 1 donner la portée maximale des détecteurs de flamme ?

- Rappeler la distance minimum et maximum d’installation sous plafond d’un détecteur optique de fumée linéaire (dans les 3 cas) ?

- Soit un détecteur optique de fumée linéaire à installer dans un local d’une hauteur de 8m et d’une longueur de 75m, indiquer à quel hauteur doit être positionnée  l’émetteur et le récepteur ? Quelle surface sera surveillée par ce détecteur ?

- Dans un central téléphonique est installé un DFHS, rappeler ce qu’est un DFHS ? Quelle surface surveille un orifice ? Quelle est la surface maximale surveillée par une tubulure ?

- A quelle hauteur doit être placée un déclencheur manuel ?

- Qu’est-ce que du câble de type CR1 ? Pourquoi relie-t-on les alarmes sonores par ce type de câble et pas les BAAS ?

- Dans le cas où un Equipement de Contrôle et de Signalisation  n’est pas sous surveillance humaine permanente, quels sont les prescriptions ?

- Quelle autonomie doit avoir l’alimentation d’un SSI en cas de coupure 230V ?

- Pourquoi à votre avis l’APSAD, réclame du câble CR1 sur une ligne de détection lors du passage dans un local non surveillé ?