Avantages / inconvénients Bus NMEA183 et Bus NMEA2000

Bus NMEA2000 : c’est un protocole et non un bus

|  | CAN LS (Low Speed) Vitesse maxi de 125Kbits/s | CAN HS (High Speed) Vitesse supérieure à 125Kbits/s jusqu'à 1Mbits/s |
| --- | --- | --- |
| Niveaux de tensions d'un bit dominant (0 logique) | CAN H = 4V CAN L = 1V | CAN H = 3.5V CAN L = 1.5V |
| Différence de potentiel pour un bit dominant (0 logique) | 3V | 2V |
| Niveaux de tensions d'un bit récessif (1 logique) | CAN H = 1.75V CAN L = 3.25V | CAN H = 2.5V CAN L = 2.5V |
| Différence de potentiel pour un bit récessif (1 logique) | -1.5V | 0V |
| Tension d'alimentation | 5V | 5V |
| Cordon NMEA2000 |  |  |

- Facilité de connexion

- Haut débit peut aller jusqu’à 1Mbit/s

- Possibilité de mettre des priorités d’échange dans le bus (CANHS et CANLS)

- Visualisation des trames sur un PC

- Possibilité de déclenchement d’alarme

- Câble composé de deux paires : une pour les données et l’autre pour l’alimentation

- Immunisation aux parasites grâce à la paire différentielle

- Sécurisation du bus

- Dispositifs de délestage et de rebouclage permettent lorsqu’un élément est défectueux de ne pas planter tout le système

- Champ d’identification

- Système plug&play

- Possibilité de brancher jusqu’à 50 périphériques

- Problème de bus propriétaire

Bus NMEA 183

- Fiabilité

- Vitesse limitée à 4800bauds

- Envoi de messages texte, codage ASCII

- Un seul émetteur, plusieurs écouteurs

- Non différentiel, données en logique TTL 0-5V

- Mauvaise gestion de collisions dans le bus

- Pas de normalisation pour la connectique