Fiche Synthèse

Prendre en charge le produit

Annoncer le constat client

Mettre en service le produit

Vérifier les phases de fonctionnement

Faire le bilan des phases de fonctionnement

Analyser le schéma électrique

Annoncer les hypothèses de pannes

Mesurer les composants

Justifier la panne

Changer la pièce défectueuse

Réaliser les essais de fonctionnement

Fonctionnement correct ?

Faire les mesures de conformité

Rédiger la facture

# Text boxes

Important : S’assurer que toutes les phases de fonctionnement sont correctes même celles qui fonctionnaient au départ.

Rédiger bon de prise en charge faisant apparaître :

Renseignements client, renseignements produit,

Etat produit, accessoires présents,

Date, signature client et technicien.

Pour quelle raison le client fait réparer son produit ?

Poser des questions complémentaires pour mettre en évidence une mauvaise utilisation éventuelle.

Attention : le client n’est pas technicien !

Adopter une procédure de mise en service qui permettra de vérifier les phases de fonctionnement.

Utiliser les sens : le toucher, l’ouïe, la vue.

Attention : phase de chauffage = Ampèremètre.

Annoncer les phases de fonctionnement du produit.

Donner la procédure de vérification pour chacune.

Annoncer les valeurs attendues.

Citer les valeurs obtenues.

Enumérer les phases de fonctionnement correctes,

Mettre en évidence les phases en défaut.

Encadrer en pointillé la zone du schéma électrique en défaut en lien avec les phases de fonctionnement incorrectes.

Attention : Les pannes multiples sont rares.

Annoncer, pour chaque élément présent dans la zone du schéma électrique encadrée, le défaut possible.

Donner la procédure de vérification de chaque élément contrôlé.

Annoncer les valeurs attendues.

Mesurer et donner les valeurs obtenues.

Justifier au vu des résultats obtenus, l’élément en défaut.

Justifier ensuite le dysfonctionnement du produit.

Vérifier la pièce neuve avant remontage.

Remonter le produit sans oubli : reconnexion des fils, présence de toutes les vis et au bon endroit.

Adopter la même procédure de mise en service qu’au début afin de vérifier les phases de fonctionnement.

Conclure sur l’état du produit.

Effectuer au minimum la mise à la terre de toutes les parties métalliques du produit.

Attention : Certains produits nécessitent des contrôles spécifiques.

Rédiger la facture en faisant apparaître :

Renseignements client, renseignements produit,

Pièces changées, travaux réalisés, prix HT, montant TVA, prix TTC, date, signature technicien.

non

oui