NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°1           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

de la phase de remplissage

sur un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de remplissage. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 65 ° C ».

PARTIE 1 : Recherche des caractéristiques du programme « Lavage 65° C ».

1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…) indiquer ci-dessous :

( Le repère de ce programme.

( Le pas sur lequel le programme commence.

( Le nombre de pas de ce programme.

( Sa durée, sa consommation en eau et l’énergie électrique consommée pour ce

programme.

| Repère | N° Pas de début | Nombre de pas | Durée | Consommation en eau | Énergie électrique consommée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° 3 | Pas n° 14 | 47 | 88 min | 23 litres | 1, 95 kW.h |

PARTIE 2 : Étude de la phase de remplissage.

2/ Citer l’élément qui permet le remplissage en eau du lave-vaisselle. Donner son symbole et son repère du schéma électrique.

3/ Indiquer les caractéristiques de cette électrovanne.

4/ En vous aidant du diagramme linéaire, indiquer sur quels pas le premier remplissage du programme 65° C est réalisé.

5/ Pour le pas n°15, à l’aide du diagramme linéaire, citer les contacts du programmateur qui sont fermés.

6/ Pour le pas n° 15 et le niveau d’eau non atteint (contact du mini rupteur de remplissage en position1-2), surligner en rouge pour la phase et en bleu pour le neutre, la partie active sur le schéma électrique ci-dessous. Les contacts fermés seront mis en évidence.

7/ À partir de la question précédente, indiquer ci-dessous l’élément qui est alimenté. En déduire la fonction réalisée sur ce pas.

8/ Pour le pas N° 15 et le niveau d’eau atteint (contact du mini rupteur de remplissage en position 1-4), surligner en rouge pour la phase et en bleu pour le neutre, la partie active sur le schéma électrique page suivante. Les contacts fermés seront mis en évidence.

9/ À partir du schéma surligné à la question précédente, préciser ci-dessous :

( L’élément alimenté.

( Le temps qu’il faut attendre pour que le programmateur avance d’un pas.

10/ Si on considère que la quantité d’eau admise pour un remplissage est d’environ 5,5 litres.

( Donner la durée de la phase de remplissage  sur le pas 15, sachant que le débit de l’électrovanne est de 5 litres/min.

( Donner alors la durée du pas n° 15.

11/ À partir des questions précédentes :

(Indiquer l’annotation, ainsi que sa signification, utilisée sur le diagramme linéaire précisant que certains pas ne sont pas uniquement chronométriques.

12/ Sur le circuit hydraulique ci-dessous, mettez en évidence le circuit de l’eau pour la phase remplissage :

( En rouge pour l’eau dure.

( En bleu pour l’eau douce.

( Vous indiquerez le sens de circulation de l’eau par des flèches.

PARTIE 3 : Étude fonctionnelle de la partie remplissage.

13/ A partir des réponses données dans  les parties précédentes, indiquer ci dessous le repère et le nom des fonctions principales du schéma fonctionnel du lave-vaisselle (voir cours) qui sont actives lors de la phase de remplissage.

14/ À partir de l’étude fonctionnelle du lave-vaisselle (voir cours), de la réponse donnée ci-dessus et de la documentation technique à votre disposition, indiquer dans le tableau page suivante :

( Le repère et la désignation de la liaison (ou sortie ou entrée) ou de la fonction (principale ou secondaire) qui participe à la réalisation de la phase de remplissage.

( Le repère sur les vues éclatées, la référence S.A.V. et la désignation des principaux éléments (composants unitaires ou ensembles) qui participent à l’accomplissement des liaisons (sorties ou entrées) et des fonctions (secondaires ou principales).

### Tableau à compléter.

| Repère de la liaison ou de la fonction | Désignation la liaison ou de la fonction | Repère sur les vues éclatées | Référence S.A.V. | Désignation des éléments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E29 | Consigne de fonctionnement | 7 | 31 X 5629 | Sélecteur M/A |
| E 30 | Eau dure | 11 | 31 X 5234 | Tuyau d’alimentation |
| E34 | Énergie électrique | 15 | 31 X 5014 | Cordon secteur |
| L 9 | Eau douce | 9 ou14 | 31 X 5074 | Tuyau Remplisseur Bloc 14x20 |
| L 9 | Eau douce | 10 ou 16 | 31 X 5550 | Tuyau Remplisseur Bloc |
| L 11 | Information de niveau dans la cuve | 4 | 31 X 5049 | mini rupteur de remplissage |
| L7 et L20 | Eau dure | 06 | 31 X 1267 | Tuyaux 10/16 |
| FP4 | Traitement de l’eau | 14 | 31 X 5102 | Adoucisseur |
| FP5 | Acquisition et traitement des données | 1 | 31 X 6514 | Programmateur |
| FS 61 | Admission de l’eau | 12 | 31 X 5925 | Électrovanne pneumatique |
| FS 62 | Répartition de l’eau | 1 | 31 X 5039 | Répartiteur |
| FS 63 | Gestion du remplissage | 5 | 31 X 5683 | Remplisseur |

Caractéristiques générales d’un lave -vaisselle

À programmation Chronométrique.

### 1/ Fiche technique :

### 2/ Schéma :

### 3/ Réservoirs utilisés en fonction du réglage de la dureté de l’eau :

| Réglage | Dureté de l’eau | Nombre moyen de cycles entre chaque remplissage | Réservoirs utilisés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 2 3 4 5 | Entre 0 et 10 ° Th Entre 11 et 20 ° Th Entre 21 et 30 ° Th Entre 31 et 43 ° Th Entre 44 et 60 ° Th Entre 61 et 75 ° Th | - 170 80 50 30 20 | 1 1 1+4 1+2 1+2+3 1+2+3+4 |

### 4/ Diagramme linéaire :

### 5/ Vues éclatées :

# Text boxes

Valeur ohmique de la bobine : 3500 (

Nombre de voies : 1		Tension d’alimentation : 220/240V 50Hz

Débit : 5l / min

L’élément qui permet le remplissage est l’électrovanne.

Son symbole et son repère sont : 						EV1

Le premier remplissage a lieu sur les pas 15 et 16.

Contacts (C4-C7/C8)			(B4-B5/B6)

Seule l’électrovanne  EV1 est alimentée il s’agit donc d’une phase de remplissage.

L’élément alimenté est le micro-moteur du programmateur ;

Le programmateur avancera d’un pas au bout de 30 sec.

Durée de la phase de remplissage :

Débit : 5 litres / minutes ;

Le remplissage dure 1 min 6 secondes ;

5 l    (  1’		x ( 5 = 5,5 ( 1  ( x = 5,5 / 5 = 1,1’ ( 0,1 ( 60 = 6’’

5,5 l (  x’

Durée du pas n°15 :

La durée du pas  n° 15 est de  1 min 36 secondes.

Les pas dépendent aussi du niveau de remplissage ;

L’indication donnée est HC (Hors Cycle).

FP4 : Traitement de l’eau ;

FP5 : Acquisition et traitement des données ;

FP6 : Distribution de l’eau ;

Non

## 1 M/A