NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°3           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

des phases de vidange sur

un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de vidange. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 65 ° C ».

PARTIE 1 : Rappel des caractéristiques du programme « Lavage 65° C ».

1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…) indiquer ci-dessous :

( Le repère de ce programme.

( Le pas de début et le pas de fin de ce programme.

( Le nombre de pas que ce programme comporte.

| Repère | N° Pas de début | N° Pas de fin | Nombre de pas |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 3 | Pas n° 14 |  | 47 |

PARTIE 2 : Étude de la phase de vidange sur le programme « Lavage 65° C ».

2/ Donner le repère et le nom des fonctions principales actives, lors de la phase de vidange.

3/ Donner les caractéristiques fournies par le constructeur, du récepteur qui accomplit la fonction vidange. Citer le type de moteur utilisé.

4/ Mesurer la valeur ohmique de ce récepteur.

5/ À partir du diagramme linéaire page, indiquer ci-dessous les pas sur lesquels se déroule une vidange.

6/ Indiquer ci-dessous la différence entre une vidange au pas 14, au pas 31 et au pas 60.

7/ Sur le schéma ci-dessous, surligner en rouge la partie de schéma active pour le pas 14 et le Niveau d’eau N0 non atteint. Tous les contacts fermés seront mis en évidence.

8/ Sur le schéma ci-dessous, surligner en rouge la partie de schéma active pour le pas 14 et le Niveau d’eau N0 atteint. Tous les contacts fermés seront mis en évidence.

9/ A partir des schémas surlignés  à la question 3 et 4 et du diagramme linéaire page, décrivez ci-dessous le déroulement du pas 14.

10/ Si l’utilisateur fait démarrer le cycle de lavage sur le pas 14 (début du programme 65°C et donc pas d’eau dans la cuve), donner la durée du pas 14.

# Text boxes

- Le premier remplissage a lieu sur les pas pas 15 et 16.

- Le premier remplissage a lieu sur les pas pas 15 et 16.

- Le premier remplissage a lieu sur les pas pas 15 et 16.

- La durée du pas 14 sera donc de 60 secondes seulement.

- Pas n° 14 : Vidange asservie, HC N0 + 60 sec ;

Pas n° 31 : Vidange + cyclage chronométrique 15 sec ;

Pas n° 60 : Vidange chronométrique 60 sec.

- Les vidanges se déroulent sur les pas :

14, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 53, 54, 60.

- - Début du pas et vidange jusqu’au niveau N0 ;

- Niveau N0 atteint ( passage du contact du minirupteur de remplissage en 1-2 ;

- Alimentation du micromoteur du programmateur, et  vidange chronométrique de 60 sec.