NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°3           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

des phases de vidange sur

un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de vidange. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 65 ° C ».

PARTIE 1 : Rappel des caractéristiques du programme « Lavage 65° C ».

1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…) indiquer ci-dessous :

( Le repère de ce programme.

( Le pas de début et le pas de fin de ce programme.

( Le nombre de pas que ce programme comporte.

| Repère | N° Pas de début | N° Pas de fin | Nombre de pas |
| --- | --- | --- | --- |
| n° 3 | Pas n° 14 | Pas n° 60 | 47 |

PARTIE 2 : Étude de la phase de vidange sur le programme « Lavage 65° C ».

2/ Donner le repère et le nom des fonctions principales actives, lors de la phase de vidange.

3/ Donner les caractéristiques fournies par le constructeur, du récepteur qui accomplit la fonction vidange. Citer le type de moteur utilisé.

4/ Mesurer la valeur ohmique de ce récepteur.

5/ À partir du diagramme linéaire page, indiquer ci-dessous les pas sur lesquels se déroule une vidange.

6/ Indiquer ci-dessous la différence entre une vidange au pas 14, au pas 31 et au pas 60.

7/ Sur le schéma ci-dessous, surligner en rouge la partie de schéma active pour le pas 14 et le Niveau d’eau N0 non atteint. Tous les contacts fermés seront mis en évidence.

8/ Sur le schéma ci-dessous, surligner en rouge la partie de schéma active pour le pas 14 et le Niveau d’eau N0 atteint. Tous les contacts fermés seront mis en évidence.

9/ A partir des schémas surlignés  à la question 3 et 4 et du diagramme linéaire, décrivez ci-dessous le déroulement du pas 14.

10/ Si l’utilisateur fait démarrer le cycle de lavage sur le pas 14 (début du programme 65°C et donc pas d’eau dans la cuve), donner la durée du pas 14.

# Text boxes

Pompe de vidange :

Valeur ohmique 155 Ω

Puissance 34 W

Tension 220V / 240V – 50 Hz

Débit 20l / min

FP7 : Evacuation des eaux usées.

FP5 : Acquisition et traitement des données.

La valeur ohmique est de 155 Ω

Au pas 14, vidange jusqu’à ce que le niveau N0 soit atteint (minirupteur en 1-2), dans le même temps le micromoteur n’est pas alimenté. Puis vidange pendant 60 secondes avant de passer au pas 15.

Pas d’eau dans la cuve donc N0 atteint donc durée du pas 14 de 60 secondes.

Pas n° 14 : Vidange asservie, HC N0 + 60 sec ;

Pas n° 31 : Vidange + cyclage chronométrique 15 sec ;

Pas n° 60 : Vidange chronométrique 60 sec.

Les vidanges se déroulent sur les pas :

14, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 53, 54, 60.