NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°4           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

des phases de cyclage sur

un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de cyclage. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 50 ° C ».

PARTIE 1 : énumération de quelques caractéristiques du lave vaisselle étudié.

1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…), renseigner ci-dessous :

Marque du Lave-vaisselle :	Thomson			Référence : T135 VA

Nombre de programme : 4

Nom des programmes			Pas de départ 			Pas de fin

(            Trempage 		                    	2		                   8

(         Prélavage froid                                         9                                       60

(          Lavage à 65°C                                       15                                       60

(          Lavage à 50°C                                       26                                       60

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . .

2/ On s’intéresse à la fonction cyclage sur le programme 4. Enumérer toutes les zones sur ce programme, où le cyclage est réalisé, en complétant ci-dessous :

Zone de cyclage		Nombre de pas 		   Numéro des pas

(                                       1                                               27

(                                       1                                               29

(                                       4                                            31 à 34

(                                       1                                                40

(                                       3                                            42 à 44

(                                       7                                            47 à 53

3/ Recenser les différences que vous pouvez observer entre ces différentes zones.

PARTIE 2 : Étude du premier pas du programme 4.

1/ On suppose que le client fait le choix du programme 4. Rappeler le pas sur lequel le client va donc positionner le sélecteur de programme.

Premier pas du programme 4   (  Pas 26

2/ D’après les documents à disposition, citer la fonction réalisée, la durée et le récepteur actif sur ce pas.

3/ Donner la conséquence sur le schéma électrique, si le niveau d’eau N1 est atteint durant la durée de ce pas.

PARTIE 3 : Étude du premier cyclage  du programme 4.

1/ Donner le pas et la durée du premier cyclage sur ce programme.

Numéro du pas :   27		         Durée du pas : 15 secondes

2/ A l’aide du diagramme linéaire, énumérer les contacts du programmateur fermés sur ce pas.

3/ Mettre en évidence  en noir, les contacts fermés sur le document réponse n°1.

4/ Tracer en rouge pour la phase et en bleu pour le neutre, le schéma électrique actif pour ce pas, sur le document réponse n°1. (On suppose les niveaux de sel et de produit de rinçage suffisants, et le niveau d’eau N1 atteint).

5/ Expliquer la raison pour laquelle cette phase de cyclage est si courte, et pourquoi est elle suivie à nouveau d’un remplissage.

PARTIE 4 : Étude du récepteur qui assure la fonction cyclage.

1/ Citer le type de moteur qui assure la fonction cyclage.

Le moteur de cyclage

2/ Donner, d’après la documentation technique et la plaque signalétique du moteur, ces caractéristiques.

3/ Au vu de la réelle n, de ce moteur, donner sa vitesse de synchronisme ns.

Vitesse de synchronisme :	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/ En déduire par un calcul, le nombre de paire de pôle p de ce moteur.

| Formule utilisée | Valeur obtenue |
| --- | --- |

5/ Calculer alors la valeur du glissement g.

| Formule utilisée | Valeur obtenue |
| --- | --- |

6/ La mesure avec un wattmètre, donne une puissance absorbée de 150 W. Calculer le rendement η, de ce moteur.

| Formule utilisée | Valeur obtenue |
| --- | --- |

7/ Un élément accompagne toujours ce type de moteur. Citer ce composant, donner sa valeur, son repère sur le schéma électrique et préciser son rôle.

Document réponse n°1

Programme étudié : Lavage à 50°C           Fonction étudiée : Cyclage            Numéro du pas : 27

Documentation technique

# Text boxes

Fonction : Vidange

Durée du pas : 30 secondes

Récepteur actif : Electrovanne de remplissage EV1

Contacts fermés :   B4/B7, B9/B12, B12/C2, C3/C4

Caractéristiques :   Enroulement principal entre 2-3 ( 48 Ω

Enroulement auxiliaire entre 3-4 ( 36 Ω

Puissance 165 W

Nom du composant :	Condensateur			Valeur : 		Repère : CD

Rôle : Permet de donner du couple au démarrage pour le moteur de cyclage

Si N1 est atteint alors le mini rupteur de remplissage bascule en 1-4 ( EV1 n’est plus alimenté, les 30 secondes se terminent avant de passer au pas suivant.

Zone (, (,( : Cyclage chronométrique

Zone ( : Cyclage + Chauffage + Régénération

Zone ( : Cyclage + Chauffage

Zone ( : Cyclage + Chauffage + Produit de rinçage

Permet de projeter de l’eau sur les récipients avant de lancer un cyclage long. Permet de reprendre de l’eau juste après afin de refaire le complément.