- Formes de courant

Tout courant ou tension peut se représenter dans des systèmes d'axes i = f (t) pour les courants et u =f (t) pour les tensions, dans lesquelles i et u représentent une valeur instantanée (valeur à un instant donné).

Suivant le générateur, il existe plusieurs types de tension ou de courant. Les différentes formes apparaissent sur les signaux électriques i = f (t) ou u = f (t) qui en sont les représentations temporelles.

- Représentation d’un signal sinusoïdal

- Représentations graphiques

L’outil vecteur de Fresnel est représenté à un instant t. Il permet de donner une image d’un signal sinusoïdal très pratique pour effectuer des opérations.

- Représentation mathématique

Avec U en V  la valeur efficace, w la pulsation (en rad/s) et f le déphasage à l’origine.

#### Les grandeurs sinusoïdales

- Valeur instantanée

Valeur d'une forme d'onde à un instant donné. Elle se note par une lettre minuscule. Exemples de notation : i, u , s

- Amplitude de crête

Valeur maximum absolue que prend une forme d'onde. Elle se note avec un circonflexe sur le symbole de grandeur. Exemples de notation : Î, Û

- Amplitude

Valeur maximum d'une forme d'onde mesurée de sa valeur maximum positive à sa valeur maximum négative.

- Période

Intervalle de temps pendant lequel une forme d'onde périodique se reproduit. La période se mesure entre deux points identiques de la forme d'onde, soit sur le flanc montant, soit sur le flanc descendant. Son symbole de grandeur est T et son unité s’exprime en s.

- Fréquence

Nombre de périodes par seconde. Elle se note f et s'exprime en hertz [Hz].   f = 1/T

- Alternance

Durée d'une demi-période. L'alternance est soit positive, soit négative

- Valeur moyenne

Il s'agit de la moyenne arithmétique des tensions ou des courants instantanés pris sur une seule période. Exemples de notation :

- Valeur efficace

Cette valeur de courant ou de tension est définie par comparaison avec le courant ou la tension continue. La valeur efficace caractérise un courant non continu qui produit le même travail qu'un courant continu, dans la même charge et durant le même intervalle de temps. La valeur efficace de ce courant sera alors la même que celle du courant continu. Exemples de notation : I, U

- Somme de grandeurs sinusoïdales

La somme de grandeurs sinusoïdales est une fonction sinusoïdale de même fréquence, elle ne se résume pas à ajouter les valeurs efficaces.

Pour faciliter les calculs, on utilise pour cela la représentation de Fresnel.

# Text boxes

Fresnel

Temporelle