Extrait de la norme NFC 15-100 :

Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l'appareillage.

Ces locaux ou emplacements ne doivent être ni humides, ni poussiéreux.

L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées.

La GTL est prescrite pour tous les locaux d'habitation (individuels ou collectifs). Pour les foyers logements, il est admis qu’elle ne soit pas prévue.

La GTL est située :

- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),

- soit dans un garage ou un local annexe.

La GTL doit contenir :

- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;

- le tableau de répartition principal ;

- le tableau de communication ;

- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques etc.) ;

- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont prévues.

Dimensions :

La GTL doit être matérialisée du sol au plafond et doit avoir les dimensions intérieures minimales suivantes :

| Surface du logement | Largeur ( Profondeur (mm) |
| --- | --- |
| Logement ( 35 m2 | 450 ( 150 |
| Logement ( 35 m2 | 600 ( 200 |

Constitution :

Le panneau de contrôle est destiné à recevoir le point de livraison du fournisseur d’énergie. Il comporte :

- le compteur d’énergie,

- le disjoncteur de branchement

Le tableau de communication (courants faibles)

Il est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur de télécommunication (téléphonie, TV, internet).

Il comporte :

- un DTI (dispositif de terminaison intérieur),

et éventuellement :

- un répartiteur coaxial pour la distribution de la télévision,

- un répartiteur téléphonique pour distribuer le signal téléphonique,

- un parafoudre de ligne téléphonique.