SYMBOLE.

DEFINITION.

Un condensateur est un composant électronique ou électrique élémentaire, constitué de deux armatures conductrices (appelées « électrodes ») en influence totale et séparées par un isolant polarisable (ou « diélectrique »).

Sa propriété principale est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures.

Unité.

C’est le farad ( F ) .

Le farad est une unité énorme. Les capacités s’expriment donc avec les sous-multiples :

| 1 (F = 10 -6 F | 1 nF = 10 -9 F | 1 pF = 10 -12 F |
| --- | --- | --- |

CAPACITE D’UN CONDENSATEUR.

| C = Q / U | C en farad ( F ) Q en coulomb ( c ) U en volt ( V ) |
| --- | --- |

COUPLAGE DES CONDENSATEURS.

En parallèle ou dérivation, la capacité équivalente est donnée par la relation :

Ce = C1 + C2 + C3

En série, la capacité équivalente est donnée par la relation :

1 / Ce = 1 / C1 + 1 / C2 + 1 / C3

ENERGIE EMMAGASINEE.

W = ½ C U² = ½ Q U

Le condensateur est utilisé principalement pour :

- stabiliser une alimentation électrique

- traiter des signaux périodiques (filtrage…)

- séparer le courant alternatif du courant continu

- stocker de l'énergie

# Text boxes

non polarisé

polarisé

-

+