FONCTION.

C'est un appareil de protection contre les faibles et lentes surcharges ( 1 à 10 In ).

Il interrompt le circuit sous l'effet thermique du courant qui le parcourt.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

On utilise la propriété d'un bilame ( il y a 3 bilames ) composé de deux matériaux ayant des coefficients de dilatation différents.

Lorsque l'on chauffe cette bilame, sous l'effet d'un courant différent du courant de réglage, il

se déforme et permet l'ouverture d'un contact.

CONSTITUTION.

Deux contacts auxiliaires sont disponibles :

- Un contact à fermeture pour signaler le défaut

- Un contact à ouverture pour déclencher le contacteur

d'alimentation du récepteur

Remarque :

Après un défaut il faut appuyer sur le bouton de réarmement.

Compensation.

Le relais thermique est prévu pour fonctionner entre - 40 °C et + 60 °C.

Il existe un bilame supplémentaire qui compense la déformation parasite due à la température ambiante.

Dispositif différentiel.

Chaque bilame se déforme en fonction du courant qu'elle contrôle.

Ce dispositif provoque le déclenchement du relais lorsque les trois courants qui traversent les trois bilames sont différents.

Courbes de déclenchement .

Ce sont des courbes représentant le temps de

déclenchement en fonction du multiple de

l'intensité de réglage.

L'intensité minimal de déclenchement est égale,

en général, à 1.15 fois l'intensité de réglage.

Classe de déclenchement

Pour tenir compte du temps de démarrage des moteurs, on a défini trois classes de déclenchement

( classes 10, 20 et 30 ) dans lesquelles les plages du

temps de déclenchement dépendent des temps de

démarrage du moteur ( 10s, 20s et 30s ).

CHOIX D'UN RELAIS THERMIQUE.

Le choix et le réglage du relais thermique se fait en

fonction de :

- Le courant nominal du moteur

- La plage de réglage du relais thermique

- La classe de déclenchement en fonction du temps de démarrage