La tension est noté U et son unité est le Volt ( V ) .

Le voltmètre est  un appareil de mesure capable de mesurer la différence de potentiel.

Le symbole du voltmètre est :

Le voltmètre se branche en parallèle ou en dérivation dans le circuit.

Le voltmètre « Analogique »:

Le voltmètre analogique ne donne pas le résultat

de la mesure directement. Il faut appliquer la formule suivante :

Exemple :

|  | Calibre : 300 V (AC) Lecture : 48 Echelle : 100 Résultat : U = calibre x lecture = 300 x 48 = 144 V Echelle 100 |
| --- | --- |

Le voltmètre « Numérique »: Le voltmètre numérique affiche directement le résultat.

# Text boxes

Sélecteur de calibre

Touche supplémentaire complètent les possibilités de l’appareil

Echelles de mesure pour le courant continu (DC)

Echelles de mesure pour le courant alternatif (AC)

Aiguille de mesure

Calibre pour la tension continu (DC)

Fiche double puits pour cordons de mesure

Calibre pour la tension alternatif (AC)

Sélecteur de calibre

Fiche double puits pour cordons de mesure

Résultats = calibre x lecture

Echelle

Ecran de mesure