Matériel de classe 0

Protection contre les chocs électriques : l’isolation principale.

Aucune disposition n’est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles (masses) à un conducteur faisant partie du câblage fixe de l’installation.

L’utilisation de matériel de classe 0 est INTERDITE.

Matériel de classe I

Protection contre les chocs électriques : l’isolation principale et moyen de raccordement des parties conductrices accessibles (masses) à un conducteur de protection.

Matériel de classe II

Protection contre les chocs électriques : l’isolation principale et la double isolation ou l’isolation renforcée.

Ce matériel ne comporte pas comme moyen de protection la mise à la terre.

Matériel de classe III

Protection contre les chocs électriques : alimentation sous très basse tension de sécurité

(TBTS) ou la très basse tension de protection (TBTP)

## Symbolisation

| CLASSE | 0 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYMBOLE | Absence |  |  |  |

## Exemple :