Principe.

Le transformateur sert à transformer une Tension Alternative U1 en une Tension

Alternative U2 de même fréquence et de valeurs efficaces différentes

Il est théoriquement réversible.

Type de transformateurs.

Il  peut être :

- Abaisseur de tension (tension primaire supérieure à la tension secondaire)

- Elévateur de tension (tension primaire inférieure à la tension secondaire)

- Séparateur (tension primaire égale à la tension secondaire).

Caractéristiques.

Formules. (en monophasé)

| Rapport de Transformation | m = | m = | m = |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance Apparente (en VA) | S1 = U1 . I1 | S2 = U2 . I2 |
| Puissance Réactive (en VAR) | Q1 = U1 . I1 . sin(1 Q1 = P1 . tan (1 | Q2 = U2 . I2 . sin(2 Q2 = P2 . tan (2 |
| Puissance Active (en W) | P1 = U1 . I1 . cos(1 | P2 = U2 . I2 . cos(2 |
| Facteur de puissance | cos (1 = | cos (2 = |
| Chute de Tension relative en Volt Chute de Tension absolue en % | (U = U2V - U2C (U en Volt avec U2V =tension au secondaire lors d’un essai a vide et U2C= tension au secondaire en charge (U / U en % |
| Rendement | ( = | ( = |

Choix du transformateur.

ΣPm : Somme de toutes les puissances de maintien

des contacteurs

ΣPv  : Somme de toutes les puissances des voyants

Pa : Puissance d’appel du plus gros contacteur

# Text boxes

Pinst = 0,8 x ( ΣPm + ΣPv + Pa )

U1 : Tension appliquée au primaire du transformateur

I1 : Courant absorbé par le transformateur

N1 : nombre de spire au primaire

U2 : Tension délivrée par le transformateur

I2 : Courant absorbé par les récepteurs.

N2 nombre de spires au secondaire.