D'où viennent les grandeurs sinusoïdales ?

Cette énergie est produite par des alternateurs des différentes centrales électriques. L'alternateur fabrique une tension alternative sinusoïdale grâce à des bobines en rotation autour d'un axe, d’où l'aspect sinusoïdal de cette tension.

+   =

Représentation d'une grandeur sinusoïdale.

Contrairement  au  courant  continu  qui  est  toujours constant, une grandeur alternative sinusoïdale change de valeurs à chaque instant.

Si cette grandeur est une tension on l'appellera u(t) et si c'est un courant i(t).

L'axe des temps peut être exprimé en seconde, en degré (une période = 360°) ou encore en radian (une période = 2π).

Représentation d'un vecteur de Fresnel.

Comment construire un vecteur de Fresnel ?

Je prends la photo + je relève u=100V et un angle de 20° +  je construis

u=100v

Représentation vectorielle d'un déphasage

# Text boxes

Le courant est en retard par rapport à la tension, il est donc placé vers le bas par rapport à celle-ci.

U

Umax=3 x 100=300V

Imax=2,8 x 100=280 mA

φ=(4 x360)/20=72°

φ est le déphasage de u par rapport à i

U= 100V, c'est la longueur du vecteur

Si on prend une photo à un instant t au hasard de la sinusoïde, on s'aperçoit   qu'il correspondant  à   la   position   du   vecteur,   en projetant le point M sur l’axe Oy.

On obtient la valeur instantanée u.

Chaque  point  de  la  sinusoïde  peut  être représenté  par  un vecteur.

La pulsation ω (en radians par seconde) est égale à la vitesse angulaire du vecteur.

20° angle entre l'origine et le vecteur

Equation mathématique.

0

φ

I