Composition d’un système d’alarme

Il y a 3 parties principales :

Pour un bâtiment, quatre zones de détections sont définies :

- la détection périphérique : elle couvre la proximité du bâtiment.

- la détection périmétrique : elle concerne le périmètre du bâtiment (frontière entre l'extérieur et l'intérieur).

- la détection volumétrique : elle englobe le volume intérieur du bâtiment.
- la détection ponctuelle (coffre-fort …).

La centralisation est assurée par une centrale qui :

- exploite les données en provenance de la détection.

- traite ces informations en fonction de paramètres et consignes imposés.

- gère l'activation des moyens d'alarmes.

La signalisation est classée en trois catégories qui sont :

- les actions préventives ( pré-alarme )

- les actions dissuasives ( sirènes )

- les actions curatives ( transmissions d'informations, verrouillage des issues )

Les différents types de détecteurs

Le détecteur de préalarme (ou de mouvement)

Détecte tout mouvement dans la zone périphérique (extérieur).

Permet de localiser la tentative d’intrusion  et s’installe à l’extérieur.

Les détecteurs de présence

Il existe 2 technologies différentes, qui peuvent être combiné dans un seul appareil.

Le détecteur infrarouge détecte les rayons infrarouges (dégagement de chaleur) émis par les corps vivants. Les faisceaux détecteurs ne traversent par les murs, vitres ou rideaux et ne doivent pas recevoir une chaleur ou une lumière intense

Le détecteur hyperfréquence utilise l’effet Doppler, qui consiste à émettre en permanence des ondes à une fréquence de 9,9 GHz qui sont réfléchies par les obstacles qu’elles rencontrent (radar).

Le détecteur magnétique

Il sert à contrôler les issues et s’installe au niveau des portes ou des fenêtres, il est actionné en présence d’un aimant.

Le détecteur bris de glace

Ce détecteur est collé sur la vitre à protéger. Il détecte les ultrasons

produits lors de la coupure du verre ou d’un choc sur la vitre.

Normalisation

La seule norme existante est la certification NF A2P (Norme française pour Alarme Protection Prévention)

1 bouclier : matériel destiné à une utilisation dans une habitation difficile d’accès.

2 boucliers : utilisation dans un petit commerce, des habitations d’accès facile avec des objets de valeur.

3 boucliers : la protection est maximale et concerne les locaux à usage d’habitation ou non avec des objets de valeur importante.

# Text boxes

SIGNALISATION

CENTRALISATION

DETECTION

Alarme intrusion Delage Système