Structure du réseau HT

### Introduction

- Définition

- A l’aide du lien suivant http://www.edf.com/html/panorama/transport/intro.html    compléter le document suivant :

  - Donner les définitions des trois parties du réseau électrique en France :

- Production :

.

- Transport

- Distribution

- Structure

La structure d’un réseau privé est représenté ci-dessous, compléter les éléments manquants :

- Quelle est la gamme de puissance concernée par les réseaux HTA ?

- Quelles sont les deux types des postes de livraison HTA ?

- Quelle est la puissance maximale au secondaire lors d’un comptage BT ?

### Domaines de tension

- Quelle norme définit les domaines de tension ?

- Compléter les domaines de tension en alternatif

| Domaines | TBT | BTA | BTB | HTA | HTB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatif |  |  |  |  |  |
| Continu | ( 120 V | 120V ( U ( 750V | 750V ( U ( 1500V | 1500V ( U ( 75 000V | U ( 75 000V |

- A partir de la carte du réseau THT disponible sur le site d’EDF, indiquer quelle solution a été choisie pour assurer dans les meilleures conditions la fourniture et la qualité de l’énergie électrique

.

### Gestion de la demande

A l’aide de la vidéo suivante http://www.audeladeslignes.com/dispatching-national-6176, répondez aux questions suivantes :

- Quelle solution est utilisée pour contrer les variations de la demande ?

- Décrire son rôle.

- Quelles sont les fonctions assurées par les centres de coordination d’exploitation ?

### Le Choix de la Haute Tension

En sortie d’un parc éolien, on doit transporter sur une distance de 50 km une puissance de 17.5 MW, avec cos ( = 1.

Source								Utilisation

Pa = 20 MW

L = 50 km				(

Générateur								Récepteur

On donne

- en BT (sous une DDP de 230V), la densité de courant est J = 0,5 A/mm2

- en HTB (sous une DDP de 225 kV), la densité de courant est J = 2,5 A/mm2

- la masse volumique de cuivre nécessaire pour une ligne bifilaire (( = 8800 kg/m3)

- Compléter le tableau suivant

|  | Formules utilisées | En BT | En HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité du courant en ligne |  |  |  |
| Section de la ligne |  |  |  |
| Pertes dans la ligne |  |  |  |
| Volume de cuivre |  |  |  |
| Poids du cuivre |  |  |  |

- Conclure sur les avantages de la haute tension :

### Principe du réseau

Si la HTB s’impose dans le transport à grande distance (ouvrage de troisième catégorie), la HTA assure le plus souvent l’alimentation du poste de livraison depuis le poste source (ouvrage de deuxième catégorie).

Certains équipements ou installations à caractères particuliers, dans le domaine privé, seront alimentés en HTB ou HTA.

- Poste source

- Donner la définition du poste source

- A quel niveau de l’alimentation électrique  se situe-t-il ?

- Les trois structures du réseau HT sont représentées ci-dessous. Compléter leur dénomination

- Enoncer les avantages et inconvénients de ses trois  structures

| Nom | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

- Documents à disposition

Guide de conception réseaux

- Liens internet

Réseau de transport

http://www.edf.com/html/panorama/transport/intro.html

Dispatching

http://www.audeladeslignes.com/dispatching-national-6176

Poste source

http://www.erdfdistribution.fr/