- ENERGIE.

- Définition.

- Mesure de l’énergie.

Nous pouvons mesurer une quantité d’énergie quelconque par la quantité de chaleur que l’on

obtiendrait en la transformant intégralement en énergie thermique.

Cette quantité de chaleur sera exprimée en Calories ( cal ).

- Unité d’énergie.

La calorie est une unité « hors système internationnal » et doit être abandonnée au profit de l’unité

légale.

Cependant, elle est encore très utilisée pour les quantités de chaleur, il faut donc la connaître :

- Principe de conservation.

- Définition.

L’orsqu’une énergie est transformée d’une forme en une ou plusieurs autres formes, la somme des

quantités d’énergies obtenus est égale à la quantité d’énergie initiale.

- Exemple.

- Principe de dégradation.

- Définition.

Au cours d’une transformation d’énergie d’une forme en une autre il y a toujours apparition

d’énergie thermique, même si cette forme d’énergie n’est pas celle désirée.

- Interprétation des 2 principes.

Dans toute transformation d’énergie, on peut écrire :

- Rendement.

- Définition.

- Remarques.

- Le rendement un rapport de deux grandeurs physiques de même nature, c’est donc un nombre

sans unité.

- L’énergie utile est plus petite que l’énergie absorbée, le rendement est donc toujours plus petit

que 1.

- On exprime de préférence le rendement en pourcentage ( % ). Par exemple un rendement de 0,82

est un rendement de 82 %.

- Quelle que soit la formule employée, l’énergie utile et l’énergie absorbée doivent être exprimées

avec la même unité.

- Autres unités d’énergie.

- Le watt-heure qui est égal à :

- La thermie :

- PUISSANCE.

- Définition.

- Calcul.

- Unité de puissance.

a) Unité légale.

Le watt est la puissance d’une machine qui absorbe une énergie de 1 joule en 1 seconde.

- Autre unité.

- Puissance absorbée et puissance utile.

Quelle que soit la durée de fonctionnement on a :

donc :

Il y a conservation de la puissance comme il y a conservation de l’énergie.

Le rendement peut se calculer avec les puissances :