I) DIVERGENCE ET CONVERGENCE EN « ET »

1) Définition.

On utilise cette représentation lorsque plusieurs actions doivent être réalisées simultanément dans un fonctionnement.

2) Représentation.

3) Exemple.

On désire perçer et fraiser simultannément une pièce.

Le début du cycle se fait par un bouton poussoir « M », si la fraiseuse est à gauche ( B0 ) et si la

perçeuse est à droite ( A0 ).

| CAPTEURS | ACTIONNEURS |
| --- | --- |
| M : début du cycle | KM1 : avance de la perçeuse |
| A0 : perçeuse à droite | KM2 : retour de la perçeuse |
| A1 : perçeuse à gauche ( fin perçage ) | KM3 : translation droite de la fraiseuse |
| B0 : fraiseuse à gauche | KM4 : translation gauche de la fraiseuse |
| B1 : fraiseuse à droite ( fin fraisage ) | T1 : temporisation perçage ( durée 15 s ) |
|  | T2 : temporisation fraisage ( durée 2 mn ) |

Question :

Réaliser le grafcet point de vue partie commande ( grafcet technologique ) sur le document 1.

Interprétation du grafcet :

- Lorsque la transistion 0 est franchi, les étapes 1 et 4 sont actives.

- La transistion commune de la convergence se note « =1 » sera automatiquement validée lorsque

les étapes 3 et 6 seront activés.

- Après une divergence en « ET » on trouve obligatoirement une convergence en « ET ».

II) DIVERGENCE ET CONVERGENCE EN « OU ».

1) Définition.

On utilise cette représentation lorsqu’un cycle comporte un choix entre deux possibilitées de

fonctionnement, soit l’un soit l’autre.

L’évolution du système vers une branche est déterminée par la validation des transistions.

2) Représentation.

3) Exemple : ( voir exercice de schéma N°2 )

Un wagonnet se déplace du point A à partir d’une action manuelle sur le bouton poussoir « M »

et va vers le point B où il s’arrête.

2 solutions possibles :

- Soit on appui sur le bouton poussoir de renvoi « R » et le wagonnet revient en « FCA »

- Soit le wagonnet arrive en « FCB », il s’arrête 5 secondes et repart automatiquement en arrière

pour venir s’arrêter en « FCA »

Un commutateur « S » à deux positions permet de sélectionner l’une ou l’autre des séquences.

En position initiale le wagonnet doit être en « FCA ».

| CAPTEURS | ACTIONNEURS |
| --- | --- |
| FCA : wagonnet au point A | KM1 : translation de A vers B |
| FCB : wagonnet au point B | KM2 : translation de B vers A |
| M : bouton poussoir marche | T : temporisation de 5 secondes |
| R : bouton poussoir de renvoi |  |
| s : commutateur position retour automatique |  |
| s : commutateur position retour manuel |  |

Question :

Réaliser le grafcet du point de vue partie commande ( grafcet technologique ) sur le document 2.

III) LES TEMPORISATIONS.

IV) SAUT D’ETAPES.

Le saut en avant permet de passer une ou plusieurs étapes, lorsque les actions à réaliser

deviennent inutiles.

V) REPRISE D’ETAPES.

VI) ACTION CONDITIONNELLE.

C’est une transistion qui est associée a une action en particulier.

Interprétation :

- Lorsque S1 est validé, l’étape 3 est active et on enclenche KM1.

- KM2 n’est enclenché que si, en plus de S1, S2 est validé.

# Text boxes

TRANSISTION

COMMUNE

DIVERGENCE

ETAPE

ATTENTE

ETAPE

ATTENTE

CONVERGENCE

TRANSISTION

COMMUNE

FRAISEUSE

B1

B0

PERCEUSE

PIECE

A0

A1

DIVERGENCE

CONVERGENCE

FCB

FCA

WAGONNET

B

A

2

T

t / 2 / 20 s

3

0

1

2

0

1

2

3

S2

S1

KM2

KM1

3

S3