I) DEFINITION.

Le contact temporisé permet d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture ( au travail ) ou l'ouverture ( au repos ) du contacteur qui l'actionne.

II) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

Un système pneumatique a soufflet permet d'obtenir une temporisation au travail ou au repos en inversant le fonctionnement du soufflet.

L'admission d'air est instantannée par une soupape, l'évacuation d'air est réglable par un système de fuite dans un sillon ( voir document 3 ).

1) Temporisation au travail.

Lorsque la bobine du contacteur ou du relais auxiliaire qui actionne la temporisation s'excite, les contacts du bloc temporisé changent d'état au bout d'un certain temps

( temporisé à l'action ).

2) Temporisation au repos.

Lorsque la bobine du contacteur ou du relais auxiliaire qui actionne la temporisation s'excite, les contacts du bloc temporisé changent d'état instantanément et restent en position. Quand la bobine se désexcite, les contacts reviennent en position initiale au bout d'un certain temps ( temporisé au relâchement ).

3) Chronogrammes.

( Voir document 1)

1: bobine

2: contact à la fermeture temporisé au travail

3: contact à l'ouverture temporisé au travail

4: contact à fermeture temporisé au repos

5: contact à ouverture temporisé au repos

4) Application:

( voir document 2)