EXERCICE 1

Cochez les cases correspondant aux affirmations suivantes :

|  | VRAI | FAUX |
| --- | --- | --- |
| Les électrons vont de la borne – du générateur vers la borne +. |  |  |
| Le sens conventionnel du courant est aussi de la borne – du générateur vers la borne +. |  |  |
| La valeur de l’intensité est positive lorsque le courant circule dans le sens conventionnel. |  |  |
| La somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent. |  |  |
| Une pile est un récepteur. |  |  |
| Une batterie de voiture est un générateur. |  |  |
| Un aspirateur est un récepteur. |  |  |
| C’est le déplacement des électrons qui crée le courant électrique. |  |  |
| Les électrons circulent en dehors des fils électriques. |  |  |
| Plus il y a d’électrons, plus l’intensité du courant est grande. |  |  |
| C’est le compteur électrique qui mesure le courant. |  |  |
| 2 Ampères, c’est 2 Coulomb qui circule en 1 seconde. |  |  |
| La lettre qui symbolise le courant est Q. |  |  |
| L’unité du courant est le Coulomb. |  |  |
| L’unité de la quantité d’électricité est le Coulomb. |  |  |

EXERCICE 2

Complétez les phrases suivantes :

1 - La puissance est symbolisée par la lettre		. Elle s’exprime en 			.

2 - L’énergie, symbolisée par la lettre		a comme unité légale le			. Mais en électricité, on emploie souvent comme autre unité pour l’énergie le				.

3 – La résistance s’exprime en			. Cette unité est symbolisée par la lettre		.

4 – La loi d’ohm est :	 			.

5 – La tension est symbolisée par la lettre		et s’exprime en		.

6 – L’intensité d’un courant s’exprime en			.

7 – La loi des nœuds dit que « la somme des 			 qui entrent dans un nœud est égale à la somme des 			 qui en sortent ».

EXERCICE 3

1 - Calculer la tension aux bornes d’un conducteur de 0,9 ( lorsqu’il est traversé par un courant d’intensité 5 A :

2 – Calculer la puissance perdue dans ce résistor :

EXERCICE 4

Un radiateur de 2,5 kW / 230 V est alimenté sous sa tension nominale.

1 - Calculer l’intensité du courant qui le traverse :

2 – Calculer la résistance de l’élément chauffant :

EXERCICE 5

Soit le montage suivant :

1 – Calculez la résistance équivalente totale du montage :

EXERCICE 6

1 – Calculez les valeurs manquantes des tensions ci-dessus en détaillant les calculs :

EXERCICE 7

1 – En appliquant la loi d’Ohm, calculez les grandeurs U1, U2,, I1, R1 et R2. Vous détaillerez les calculs :

2 – Calculez la puissance dissipée par R1 :

3 – Calculez la puissance dissipée par R2 :

4 – Vous souhaitez réaliser ce montage avec des résistances à couche de carbone. Listez les 3 premières couleurs des bagues des résistances suivantes :

250 ( :

1300 ( :

EXERCICE 8

Reliez chaque grandeur à son unité :

| GRANDEUR |  |  |  | UNITÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur | ( |  | ( | Mètre cube |
| Superficie | ( |  | ( | Joule |
| Volume | ( |  | ( | Mètre par seconde |
| Angle | ( |  | ( | Degré Celsius |
| Masse | ( |  | ( | Kilogramme |
| Temps | ( |  | ( | Watt |
| Vitesse | ( |  | ( | Mètre |
| Force | ( |  | ( | Ampère |
| Énergie | ( |  | ( | Newton |
| Puissance | ( |  | ( | Degré ou radian |
| Température | ( |  | ( | Ohm |
| Courant | ( |  | ( | Volt |
| Quantité d’électricité | ( |  | ( | Mètre carré |
| Tension | ( |  | ( | Coulomb |
| Résistance électrique | ( |  | ( | Seconde |

EXERCICE 9

3 lampes de 100 W sont restées allumées de 8 h à 22 h.

1 – Calculez l’énergie consommée par les lampes :

2 – Le kilowattheure est facturé 75 centimes par EDF. Déterminez la dépense occasionnée par cet oubli :

EXERCICE 10

Calculez les valeurs des courants I1, I4, I5 et I9 placés ci-dessus :

EXERCICE 11

Un moteur à essence consomme 10 litres par heure quand il fonctionne. La combustion d’un litre d’essence libère une énergie de 3,4 ( 107 J.

1 – Calculez l’énergie absorbée par le moteur pour 1 heure de fonctionnement :

2 – Calculez la puissance absorbée :

3 – Le rendement du moteur est de 35%. Complétez les pointillés avec Pu, Pa, Pp et ( :

4 – Calculez la puissance utile fournie par le moteur :

5 – Une autre unité de puissance est encore parfois utilisée : le cheval (ch). 1 ch = 736 W. Exprimez la puissance utile du moteur en chevaux :

EXERCICE 12

Un chauffe-eau absorbant une puissance électrique de 3kW, alimenté sous une tension de 230 V, permet de chauffer 200 litres d’eau en 6 heures.

1 – Calculer l’intensité du courant électrique qui circule dans le chauffe eau :

2 – Calculez l’énergie électrique absorbée par le chauffe-eau :

3 – Le chauffe-eau a un rendement de 70%. Calculez l’énergie calorifique transférée à l’eau durant les 6 heures :

EXERCICE 13

Dans un atelier, un treuil est actionné par un moteur de levage qui peut soulever une masse de 300Kg à une hauteur de 2m, en 4s.

1- Calculer la puissance fournie par ce moteur en supposant que toute l’énergie qu’il fournit sert à lever la charge.

2- Calculer le rendement de ce moteur, sachant qu’il absorbe une puissance de 1.6KW.

ANNEXES

| Loi des noeuds | ( Ientrants = ( Isortants |
| --- | --- |

| Loi des mailles | ( Ucircuit = 0 |
| --- | --- |

| Loi d’Ohm | U = R ( I |
| --- | --- |

| Puissance | P = U ( I |
| --- | --- |

| Résistors en série | Req = R1 + R2 + … + Rn |
| --- | --- |

| Résistors en parallèle | Req = 1 / [(1/R1) + (1/R2) + … + (1/Rn)] |
| --- | --- |
|  | Req = (R1 ( R2) / (R1 + R2) |

| Code des couleurs |
| --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc |
| *1 | *10 | *100 | *1000 | *10000 |  |  |  |  |  |

| Déplacement horizontal |  | Déplacement vertical |  | Déplacement oblique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W = F ( l |  | W = F ( h |  | W = F ( l ( cos ( |

| Calcul d’une force | F = m ( g |
| --- | --- |

| Relation Joule / Wattheure | 1 Wh = 3600 J |
| --- | --- |

| Puissance | P = W / t |
| --- | --- |

| Rendement | ( = Pu / Pa |
| --- | --- |

# Text boxes

100 (

100 (

150 (

200 (

300 (

300 (

150 (

U4

U5 = 4V

U1 = 3V

UG = 9 V

U3

U2

250 (

533 (

50 V

1300 (

0,15 A

0,25 A

0,4 A

150 mA

230 V

130 V

R2

U1

U2

I1

R1

I1

A

I3= 3A

I2 = -7A

C

B

I4

I8 = -5A

I6= 4A

I7= 5A

I5

D

E

I9

Moteur