|  | NOM : Groupe : Prénom : |
| --- | --- |
| Gestion D’un parking souterrain |
| BAC professionnel ELEEC |  |

Contrat de Formation

A) Cahier des charges

Vous devez compléter et centraliser la gestion du parking souterrain d’un bâtiment administratif.

- Gestion des Entrées/Sorties des véhicules

L’accès est assuré par une barrière automatique. Les usagers peuvent accéder au parking pendant les heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le samedi de 9h30 à midi.

Toutefois, il est possible d’inhiber manuellement le blocage de la barrière par un appui sur Z4 (Reprise en appuyant sur Z2) en cas d’événement exceptionnel.

- Comptage

La capacité du parking est limitée à 93 véhicules. Un compteur permettra de bloquer l’accès au parking si celui-ci est plein et commandera un panneau  lumineux indiquant « Parking Complet ».

Il est également possible d’incrémenter et de décrémenter manuellement le nombre de véhicules présents dans le parking (grâce à Z1 et Z3).

- Lumière

Chaque arrivée de véhicule dans le parking ou chaque appui sur les interrupteurs pour les piétons commande l’éclairage pendant 2 minutes.

- Affectation des entrées et sorties

| Entrées |  | Sorties |
| --- | --- | --- |
| I1 | Entrée d’un véhicule |  | Q1 | Indication « Parking Complet “ |
| I2 | Sortie d’un véhicule |  | Q2 | Blocage de l’entrée |
| I3, I4 | Boutons poussoirs accès piétons |  | Q3 | Eclairage |
| I5 | RAZ du compteur |  |
| Z1 | Incrémentation manuelle du nombre de véhicules |  |
| Z2 | Reprise de la gestion automatique de l’entrée |  |
| Z3 | Décrémentation manuelle du nombre de véhicules |  |
| Z4 | Déblocage manuel de l’entrée |  |

B) Réalisation

A chacune de vos étapes, vous devrez bien sur simulez votre fonctionnement afin de le vérifier.

- Entrée des véhicules									/4

Rq : Pour utiliser un compteur il faut absolument câbler sa remise à zéro, on utilisera pour cela l’entrée I4.

Tout d’abord identifier dans le logiciel Zélio soft la fonction compteur.

Réaliser le fonctionnement de comptage du nombre de véhicules selon l’entrée 	d’un véhicule (ou l’incrémentation par l’utilisateur Z1)  qui indique « Parking 	complet » et bloque l’entrée.

- Plage de fonctionnement								/4

Dans  votre schéma précédent insérer la table horaire afin de respecter le cahier des charges.

- Gestion des sorties								/5

Lorsque soit par une sortie automatique, ou une intervention du personnel, un 	véhicule est compté comme sorti du parking , vous devez pouvoir décrémenter 	le compteur.

Compléter votre schéma précédent

- Gestion spécifique de l’entrée							/3

Afin d’avoir une plus grande souplesse de gestion des entrées, on donne la possibilité au personnel de gérer le blocage manuel de l’entrée grâce à Z4 .

Un appui sur Z2 permet de revenir au mode automatique.

Vous utiliserez pour ce faire un contact auxiliaire M2.

- Eclairage											/4

Réaliser le schéma permettant d’allumer l’éclairage pendant 2 minutes au vu de l’entrée d’un piéton ou d’une voiture

# Text boxes

- D’identifier un auomate industriel.

- De respecter les consignes orales et écrites.

- D’effectuer une programmation de niveau 1.

###### On demande ………… Etre capable

- La documentation constructeur et le guide du logiciel

- L’automate Zélio

- Un pc equipé du logiciel Zéliosoft

Critères de réussite : Voir barème de notation en dernière page du dossier pédagogique.

Domaines d’application

S3.1 : Installations électriques bâtiments.

S3.3 : Canalisations électriques.

S6.1 : Descripteurs.

Organisation F1 : T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

Réalisation F2 : T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6

Mise en service F3 : T3.1, T3.2, T3.3, T3.4

Maintenance F4 : T4.1, T4.2

Savoir :

- Fonctions logiques

- Montages d’éclairage

Savoir-faire :

- Utiliser un logiciel dans un environnement Windows

##### CAPACITES

#### C1 S’INFORMER

O – C11	Décoder

O – C12	Exploiter

O – C13	Prendre en compte

O – C14	Sélectionner

O – C15	Recueillir

O – C16	Interpréter

#### C2 EXECUTER

O – C21	Organiser

O – C22	Mettre en forme, placer

O – C23	Réaliser

O – C24	Positionner, fixer

O – C25	Raccorder

O – C26	Repérer

O – C27	Interconnecter

O – C28	Configurer

O – C29	Contrôler, effectuer

O – C210	Vérifier

O – C211	Diagnostiquer

O – C212	Etablir

O – C213	Mesurer, effectuer

O – C214	Repérer, remplacer

O – C215	Reconfigurer

O – C216	Contrôler, effectuer

#### C3 JUSTIFIER

O – C31	Choisir

O – C32	Argumenter

O – C33	Proposer

O – C34	Identifier

#### C4 COMMUNIQUER

O – C41	Rendre compte

O – C42	Signaler

O – C43	Informer

O – C44	Démontrer

O – C45	Contribuer

O – C46	Renseigner

O – C47	Rendre compte

On donne

Pré requis

Fonctions