### DOSSIER  PROFESSEUR

BAC PRO ELEEC

Voici un phénomène que vous avez dû tous remarquer :

Ce phénomène a pour nom la  POLLUTION  ELECTROMAGNETIQUE.

1°)  LA  COMPATIBILITE  ELECTROMAGNETIQUE :

C’est l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques de nature à créer des troubles graves dans le fonctionnement des appareils ou des systèmes situés dans son environnement.

Dans notre exemple :

Le téléphone fonctionne de façon satisfaisante dans son environnement électromagnétique (ondes émises par le téléviseur), mais il produit des perturbations électromagnétiques (ondes) qui créent des troubles graves dans le fonctionnement du téléviseur situé dans son proche environnement.

Ces deux appareils ont une mauvaise compatibilité électromagnétique.

2°) LES  APPAREILS:

Les appareils sont  tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et les systèmes qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques.

Dans notre exemple :  les appareils sont le téléphone portable et le téléviseur.

3°) LES  PERTURBATIONS  ELECTROMAGNETIQUES :

Elles sont : tout phénomène électromagnétique, notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même, susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système.

Dans notre exemple :

les ondes électromagnétiques provenant du téléphone portable deviennent des perturbations électromagnétiques pour le téléviseur puisqu’il a des troubles de fonctionnement.

4°) ETUDE DE CAS : Rampe d’éclairage ERMALUX

On relève à l’oscilloscope le courant circulant dans une phase reliée à un gradateur de lumière comme l’indique le schéma de principe. On obtient le résultat suivant.

Le signal obtenu est alternatif mais il n’est pas sinusoïdal.

5°) ETUDE et EFFETS:

Un signal périodique peut se décomposer

en une grandeur continue (si le signal

n’est pas alternatif) plus une somme de

grandeurs sinusoïdales de fréquences

multiples de celle du signal.

Principaux générateurs d’harmoniques:    ce sont les démarreurs électroniques, les variateurs

de vitesse et convertisseurs de fréquence, onduleurs, alimentations à découpage, lampes à décharge, ordinateurs, téléviseurs, etc …

Effets instantanés : 	ils créent des perturbations dans le fonctionnement des appareils de

protection et de commutation.

Effets à moyen et long terme: ils engendrent l’échauffement des matériels électriques, et

causent un vieillissement prématuré de ceux-ci.

| MATERIEL ELECTRIQUE | EFFETS DE LA POLLUTION HARMONIQUE |
| --- | --- |
| Machines tournantes (moteurs triphasés, alternateur) | Echauffements supplémentaires.(effet joule) Couples oscillatoires qui provoquent des vibrations et du bruit. |
| Transformateurs | Echauffements supplémentaires.(effet joule) Pertes dans le fer. Risque de saturation. |
| Câbles | Augmentation des pertes surtout dans le câble de neutre où s’ajoutent les harmoniques de rang 3. |
| Electronique de puissance | Troubles de fonctionnement. |
| Condensateurs | Vieillissement prématuré. |
| Dispositifs de protection (fusibles, disjoncteurs) | Déclenchement intempestif. |
| Compteurs d’énergie | Erreurs de mesure. |
| Téléviseurs | Déformation de l’image et du son. |
| Lampes à décharge | Risque de vieillissement prématuré. |

LES  CHAMPS  ELECTROMAGNETIQUES :

1°) EXEMPLE : COUP DE FOUDRE

2°) GENERALISATION DU PHENOMENE :

Le champ électromagnétique est produit par la variation de courant dans le conducteur.

Ce champ magnétique produit une tension perturbatrice dans un circuit voisin, si celui-ci est situé à une faible distance du circuit créant le champ magnétique.

Remarque :

Les téléphones portables et les émetteurs radios produisent des champs électromagnétiques très gênants.

LES PERTURBATIONS LES PLUS COURANTES :

| MOYENS DE PROTECTIONS | - Filtres - Reconfigurations du schéma - Transformateurs de séparation. - Technologie de construction - Compensateurs actifs. | - Filtres - Blindages | - Démarreurs réduisant l’appel de courant. | - Utilisation de parafoudres. - Atténuations par filtres, diodes zéners. - Blindage. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFFETS | - Surchauffe - Courant de neutre - Vibrations et vieillissement prématuré - Commandes intempestives - Parasites dans les télécommunications | - Perturbations des télécommunications - Fonctionnement intempestif des dispositifs de protection - Dysfonctionnement ou destruction d’appareils électroniques | - Papillotement sur les appareils à écran et lampes à incandescence. | - Dysfonctionnement ou destruction des composants électroniques. - Vieillissement des composants et des isolants - Dysfonctionnement d’un variateur de vitesse. |
| CAUSES PROBABLES | - Convertisseurs statiques - Condensateurs - Lampes à décharge (dont les tubes fluorescents) | - Radio - Talkie-walkie - Foudre | - Mise en service ou hors service d’une forte charge | - Foudre - Ouverture brusque de circuits inductifs - Appareils électroniques (micro-informatique, électronique de puissance) |
| TYPES DE PERTURBATIONS | Harmoniques | Champs électromagnétiques | Fluctuations de tension (dans les limites de +/- 10%) | Transitoires |

Oscillogramme Gradateur de lumière :

# Text boxes

Remarque :     les principaux phénomènes perturbateurs sont  les harmoniques, les

fluctuations de tension, les déséquilibres de tension triphasée, les champs

électromagnétiques, les décharges électrostatiques.

Ondes électromagnétiques émises par le téléviseur

Téléviseur

Téléphone portable sonnant

Souvent lorsqu’un téléphone portable sonne à proximité  d’un téléviseur en marche, l’image et le son de ce dernier sont altérés.

Ondes électromagnétiques émises par le portable

perturbations

N

L1

Gradateur

De lumière

Projecteur

OSCILLOSCOPE

SIGNAL RELEVE :

F = 50 Hz

I1 (A)

I1max

I3 (A)

La sinusoïde de fréquence identique à celle du signal est appelée le FONDAMENTAL.

t (ms)

T = 20

t (ms)

T = 20

t (ms)

t (ms)

HARMONIQUE

DE RANG 3

F = 3 × 50 Hz

F = 150 Hz

I2max

I5 (A)

HARMONIQUE

DE RANG  5

F = 5 ×50 Hz

F = 250 Hz

I3max

Imax

I (A)

FONDAMENTAL :

HARMONIQUE DE RANG 1

F = 1 × 50 Hz

F = 50 Hz

Les sinusoïdes de fréquence multiple à celle du signal sont appelées les HARMONIQUES.

Amplitude

I3max

I1max

0     1       2     3       4      5      rangs

0  - 50 - 100 -150 -200 -250   F (Hz)

I5max

Le SPECTRE du signal est un diagramme donnant l’amplitude de chaque harmonique en fonction

de son rang.

SPECTRE

Normalisation : Lors du dimensionnement de câbles électriques la norme NFC15-100

précise (chap524.3) :  « Lorsque les appareils alimentés produisent des courants harmoniques importants, la section du conducteur neutre ne doit pas être inférieure à celle des conducteurs de phase, même si les puissances des appareils alimentés sont également réparties sur les différentes phases. Ce cas  se rencontre notamment si les appareils alimentés comportent des lampes à décharge… »

1-1) 	mise en situation :

La foudre s’abat sur le paratonnerre d’un immeuble et les habitants de certains appartements constatent qu’une partie de leurs appareils électriques sont détériorés (téléviseurs, ordinateurs, magnétoscopes) mais tous les appartements ne sont pas concernés.

1-2) 	Explications :

La foudre en tombant sur le paratonnerre va créer un courant impulsif de forte intensité (plusieurs milliers d’ampères en quelques dixièmes de secondes), qui se propage de la pointe du paratonnerre jusqu’à la terre.

Le fort courant impulsif va générer un champ électromagnétique au tour du câble du paratonnerre, qui va être récupéré sous forme de tension induite perturbatrice par les câbles de l’installation électrique de l’immeuble situés à proximité du câble du paratonnerre.

C’est ainsi que certains appareils électriques installés dans l’immeuble seront détériorés.

Les appartements non concernés seront les appartements dont le réseau électrique ne passe pas à proximité du câble du paratonnerre.

ZOOM

Appartements touchés p

foudre

paratonnerre

immeuble

Armoire électrique

T.V.

Câble du paratonnerre avec la circulation de la foudre.

Propagation de la tension induite qui va détruire le téléviseur.

E

Câbles victimes

i

Neutre

Phase

Câble de puissance multibrins

Champ électromagnétique

t

t

## uR

t

## uR

## uR

i

E : tension perturbatrice induite entre phase et neutre d’un même câble

i : courant perturbateur induit