Mise en situation

A la suite de la rénovation dans une installation électrique dans une maison, on désire vérifier le courant absorbée par les circuits d’éclairage pour dimensionner le calibre des protections de l’installation.

1) BUT DE LA MESURE.

Mesurer l’intensité d’un courant électrique dans différents circuits.

2) PRINCIPE DE LA MESURE.

A l’aide des schémas de montage du THEME 7, on désire mesurer l’intensité d’un courant électrique dans un recepteur ( lampes ) dans un circuit dérivation, puis série.

3) TRAVAIL DEMANDE.

CIRCUIT DERIVATION.

1- Compléter le schéma en insérant les appareils permettant de mesurer le courant dans E2, le courant dans E3 et le courant total I dans le circuit télérupteur avec 2 lampes de puissance identique ( notez la puissance de ces lampes ).

2- Réaliser le montage et faire vérifier par le professeur.

3- Relever les intensités I2 et I3 du circuit.

4- En déduire l’intensité I dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

5- Refaire le montage mais avec des lampes de puissance différentes ( notez la puissance de E2 et E3 ).

6- Relever les intensités I2 et I3 du circuit.

7- En déduire l’intensité I dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure

8- Conclusion sur les 2 montages en dérivation. Que peut-on remarquer ?

9- Refaire le montage mais en alimentant en plus le montage va et vient avec la lampe E1 ( notez la puissance de E1 ).

10- Relever l’intensité I1 de la lampe E1.

11- En déduire l’intensité I dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

CIRCUIT SERIE.

1- Compléter le schéma en insérant les appareils permettant de mesurer le courant dans E2, le courant dans E3 et le courant total I dans le circuit télérupteur avec 2 lampes de puissance identique ( notez la puissance de ces lampes ).

2- Réaliser le montage en modifiant le raccordement de E2 et E3 dans la boite de dérivation et faire vérifier par le professeur.

3- Relever l’intensité I2 et I3 dans les lampes E2 et E3 du télerupteur avec une pince ampèremétrique.

4- En déduire l’intensité I dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

5- Conclusion sur le montage en série. Que peut-on remarquer et pourquoi ?

6- Calculer la quantité d’électricité dans le circuit pour une durée de passage du courant de

1 minute.

7- Refaire le montage mais avec des lampes de puissance différentes ( notez la puissance de E2 et E3 ).

8- Relever les intensités I2 et I3 du circuit.

9- En déduire l’intensité I dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure

10- Conclusion sur le montage en série avec 2 lampes de puissance différentes. Que peut-on remarquer ?

# Text boxes

## P =

## P( E3 )  =

## P ( E2 ) =

## P ( E1 ) =

## P =

## P( E3 )  =

## P ( E2 ) =