Le T.P se déroulement en 3 temps :

- 1° séquence, il s’agira de reproduire l’exemple qui suit (PARTIE A et PARTIE B).

Important : On n’utilisera que les esclaves 1 et 2 sur le bus dans un premier temps.

-    2° séquence, il s’agira d’insérer un nouvel esclave (Ajout du 3° esclave) et donc de modifier le programme de base.

- 3° séquence, il s’agira de modifier l’affectation des esclaves et donc de modifier le programme en conséquence.

- Structure du Bus ASi.

- Important : l’adressage des esclaves lors de la prise en main du T.P est comme le précise le schéma ci dessus.

Esclave 1 : boite à boutons  + voyants. Référence : XAL-S2003

Esclave 2 : embases pour entrées/sorties ABE8S. Référence : ABE8S44SBB1

Esclave 3 : Colonne lumineuse. Embase  + couvercle ASi XVB C21A

Remarque : l’adressage des esclaves est déjà fait.

PARTIE A. Configuration matériel .Démarche à suivre.

# Etape n°1.

1 - Lancer le logiciel PL7 Micro.

2 - Cliquer sur FICHIER puis NOUVEAU.

3 - Compléter la page en fonction de l’A.P.I et l’application à créer.

- Exemple :

TSX 3722 V3.3

Grafcet : non

4 - Valider par OK

Etape n°2.

Le navigateur application s’ouvre.

Cliquer sur le dossier configuration, puis sur configuration matérielle. La page suivante s’ouvre :

Déclarer les modules d’entrées/sorties et le coupleur Asi (TSX SAZ10).

Attention le coupleur AS-i doit être en position n°4 et l’emplacement n°3 ne doit pas être équipé d’une carte E/S.

Exemple :

- emplacement 1 et 2 : carte TSX DMZ 28DR

- emplacement 3 : rien

- emplacement 4 : carte TSX SAZ 10

# Etape n°3.

Double cliquer sur l’emplacement du coupleur Asi . La page suivante s’ouvre :

Etape n°4.

Double cliquer sur l’emplacement 1 (esclave n°1). Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Choisir la famille et le profil que l’on désire intégré au bus.

Exemple. L’esclave n° 1 sera :

une boite à 2 boutons poussoirs et

2 voyants

Référence XAL-S2003.

Famille :

code n°7: commande et signalisation.

Profil : ( type de matériel ).

3.F

Référence :

XAL-S2003

Valider par OK.

Etape n°5.

La page suivante s’affiche.

Le symbole P signifie qu’un esclave est

programmé.

2 entrées sont gérées par l’A.P.I  via

le bus.

Dans notre exemple :

les deux boutons poussoirs aux adresses

0 et 1.

2 sorties sont gérées par l’A.P.I via

le bus .

Dans notre exemple :

les deux voyants aux adresses 2 et 3

Profil 3.f :

Ce code correspond à un type de matériel et non à une référence spécifique. Cela veut dire que nous pourrons changer des éléments « SCHNEIDER » (l’application présente) par des éléments « SIEMENS » ou autre à la condition que le code profil soit le même.

Etape n°6.

S’il y a d’autre (s) esclave (s) à déclarer, revenir à l’étape n°4 et double cliquer sur l’emplacement correspondant à ce nouvel esclave.

Etape n°7.

Lorsque tout est déclaré, fermer la fenêtre puis valider la configuration.

La phase de configuration matériel est à présent finie.

PARTIE B. écriture du programme. Démarche à suivre.

Important. Afin que le programme puisse fonctionner, il faudra à l’aide du terminal d’adressage ASi (référence

XZ-MC11) et des cordons d’adaptation (références XZ-MG12 ou XZ-MG13 ) procéder à l’adressage des esclaves. En effet à l’étape n°4 de la partie A , nous avons « dit » au logiciel qu’il y a en temps qu’esclave n°1 une boite à boutons + voyants. Mais il faut aussi « dire » à cette boite à boutons qu’elle est l’esclave n°1. D’où l’utilisation de ce terminal.

Etape n°1

Sur le navigateur application, cliquer sur le dossier programme, puis cliquer sur le dossier tâche Mast (maître).Sur le dossier section,

cliquer sur la touche droite de la souris

et faire créer.

Etape n°2

Compléter les informations de la

Page :

- mettre un nom

- mettre un commentaire

- valider

Etape n°3

Pour  cet exemple de programmation, nous utiliserons donc 2 esclaves sur le bus :

Esclave 1 : boite à boutons  + voyants. Référence : XAL-S2003

Accès aux entrées :								Accès aux sorties :

%I\4.0\1.0 : 1° bouton poussoir vert – bouton de type NO			%Q\4.0\1.2 : led verte

%I\4.0\1.1 : 2° bouton poussoir rouge – bouton de type NF			%Q\4.0\1.3 : led rouge

Esclave 2 : embases pour entrées/sorties ABE8S. Référence : ABE8S44SBB1

Cet embase permet de raccorder des éléments classiques (capteurs, boutons, relais, etc.).

Accès aux entrées :					Accès aux sorties :

%I\4.0\2.0 : bouton poussoir				%Q\4.0\2.0 : contacteur 24 V continu

%I\4.0\2.1 : capteur mécanique			%Q\4.0\2.1 : non raccordée

%I\4.0\2.2 : non raccordée				%Q\4.0\2.2 : non raccordée

%I\4.0\2.3 : non raccordée				%Q\4.0\2.3 : non raccordée

Fonctionnement souhaité du programme :

Une action sur le bouton poussoir vert ASi activera un bit interne : M0    ( S).

Si le bit interne est à 1, le contacteur sera activé, ainsi que la led verte ASi.

Une action sur le capteur désactivera le bit interne : M0   ( R )  .

Si le bit interne est à 0, la led rouge ASi  s’allumera.

Compléter la feuille de programmation.

Remarque : Cliquer sur VUE puis sur SYMBOLES, la fenêtre suivante s’affiche à la condition d’avoir complété Le dossier E/S dans le dossier « variables » qui se trouve dans le navigateur application.

Pour revenir à la page précédente, Cliquer sur VUE puis sur REPERES.

Etape n°4

Transférer le programme vers l’A.P.I.

Procéder aux essais.

Etape n°5

Travail avec l’A.P.I. connecté.

Il est intéressant, notamment lorsqu’il y a dysfonctionnement d’afficher la page programme (voir ci dessus) ou bien de faire un diagnostic au niveau du coupleur ASi :

Sur le navigateur application, cliquer sur le dossier configuration, puis sur configuration matérielle. La page suivante s’ouvre :

Double cliquer sur l’emplacement du coupleur ASi.

- 1° cas. La page suivante s’ouvre :

- 2°cas. Si la page suivante s’ouvre :

il s’agira d’insérer un nouvel esclave et donc de modifier le programme de base.

Vous allez intégrer le 3° esclave (Colonne lumineuse. Embase  + couvercle ASi XVB C21A) en respectant les consignes suivantes :

- L’élément lumineux vert de la colonne fonctionnera en même temps que la led verte de la boite à boutons.

- L’élément lumineux rouge de la colonne fonctionnera en même temps que la led rouge de la boite à boutons.

Procédez aux modifications nécessaires sur le programme de l’A.P.I, essayez et faire valider le bon fonctionnement par le professeur.

il s’agira de modifier l’affectation d’un esclave et donc de modifier le programme de base.

L’esclave n°1 va devenir l’esclave n°6.

A l’aide du terminal d’adressage ASi (référence   XZ-MC11) et des cordons d’adaptation (références XZ-MG12 ou XZ-MG13) procédez à l’adressage de l’esclave.

Modifiez le programme de base afin que l’ensemble fonctionne de la même façon qu’auparavant.

Essayez et faites valider le bon fonctionnement par le professeur.

# Text boxes

Profil 3.f :

L’automate communique et il est en mode

RUN

Le symbole D signifie : esclave détecté.

Le symbole P signifie : esclave programmé.

Sur cet affichage, il n’y a aucun problème.

Sur cet affichage, il y a un problème.

Le bouton DIAG de la zone module détecte

les défauts du module. En cliquant sur le

bouton DIAG , la  fenêtre diagnostic

module s’ouvre.

Le symbole D sur fond rouge signifie :

qu’un esclave supplémentaire non prévu

par configuration est détecté sur le bus

Le profil de l’esclave détecté est : 7.F

Le bouton DIAG de la zone voie détecte

les défauts de la voie.

En cliquant sur le bouton DIAG, la

fenêtre diagnostic voie s’ouvre.