- Il importe que le cahier des charges de la partie commande contienne tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet. Il est étroitement lié au cahier des charges de la partie opérative (mécanique et actionneurs) les renseignements qu’il comporte servent :

- Au choix de la solution à mettre en œuvre

- A la réalisation proprement dite

- A la définition des coûts

- Le cahier des charges permet d’exprimer les besoins du client, il précise :

- Les généralités : présentation de l’application, normes et recommandations, impositions éventuelles du matériel, caractéristiques du réseau d’alimentation, etc.…

- Les caractéristiques fonctionnelles : fonctions à réaliser, dialogue homme-machine, etc.…

- L’utilisation : disposition des organes de commande, mode d’exploitation, etc.…

- L’environnement : température, hygrométrie, vibrations, chocs, atmosphère, poussières, etc.…

- Les réglages : procédures, repérages,

- Il convient dès à présent de définir les différents termes utilisés, ainsi que les différentes parties constituant un automatisme.

- Pour faciliter l’analyse, l’automatisme est divisé en trois parties.

- Une première partie dite Partie Opérative (en abrégé P. O.) regroupe les mécanismes, les actionneurs et leurs pré-actionneurs ainsi que les capteurs-machines nécessaires au contrôle du déplacement des actionneurs et au contrôle de présence des objets ou des personnes.

- Une deuxième partie nommée Partie Relation (en abrégé P.R.) ou dialogue homme-  machine regroupe les capteurs-opérateurs (Bp & inter) et les composants de signalisation visuels et / ou sonores. Le pupitre de commande sert de support aux éléments de la P. R.

- Une troisième partie nommée Partie Commande (en abrégé P. C.) regroupe les constituants et les composants destinés au traitement des informations (signaux) émises par les capteurs-machines de la P. O. et les capteurs-opérateurs de la P. R. Les éléments de la P. C. sont contenus dans l’armoire de commande.

- Les schémas de commande et de puissance sont généralement réalisés à l’aide d’un logiciel graphique associé à des bases de données qui renferment des symboles graphiques. Les programmes d’automates peuvent également être développés en utilisant les logiciels des constructeurs.

- Les technologies disponibles pour la réalisation d’équipements d’automatisme sont principalement : électromécanique, pneumatique ou électronique (automates, cartes électronique, variateur etc…)

- Différentes contraintes sont à prendre en compte :

- Température ambiante (déclassement éventuel du matériel), poussières, etc…

- Coordination des appareils qui constituent les départs de puissance

- Sélectivité entre les appareils de protection jusqu’au disjoncteur général

- Section des câbles et des fils

- Temps de cycle machine

- Normes (EDF, marine, etc…)

- Trois méthodes sont utilisées pour définir l’encombrement d’un équipement.

- Méthode d’implantation directe : cette méthode s’applique aux équipements dont les dimensions sont inférieures ou égales à    960 x 730 mm (dimensions maximales des platines perforées). La mise en place se fait directement sur la platine.

- Méthode par calcul des surfaces : elle permet de déterminer rapidement et avec précision l’encombrement de l’équipement. La démarche est la suivante.

- Il faut totaliser les surfaces des appareils composant l’équipement (indiquées dans les catalogues).

- Puis multiplier le total obtenu par le coefficient suivant :

- 2.2 pour un total maximal de 34.2 dm2

- 2.5 pour un total supérieur de 34.2 dm2

- Méthode assistée par ordinateur : elle se justifie pour les services spécialisés dans l’étude d’équipements d’automatismes. Cette fonction peut être intégrée au logiciel utilisé.

- C’est ce dossier de fabrication qui vous sera remis pour réaliser votre tâche au quotidien. Le dossier complet doit être constitué avant lancement en fabrication. Il définit :

- La liste de tous les documents par un sommaire

- Les coffrets : implantation, perçages, accessoires…

- Les armoires : implantation, plan des châssis, perçages…

- Les postes de commande : perçage, accessoires…

- Les schémas électriques,

- Les programmes,

- La nomenclature du matériel,

- Les plans d’encombrement.

# Text boxes

Le cahier des charges

Analyse et explication des termes utilisés

Exemples de partie commande

Exemples de partie relation ou dialogue homme-machine

Exemples de partie opérative

Etablissement des schémas et des programmes

Exemple de schémas

Logiciel         de schémas

Exemple implantation schéma architectural d’une habitation

Exemple        de programme

Choix d’une technologie

Choix des constituants

Détermination de l’encombrement

Conception assistée par ordinateur    voir p 238

Dossier de fabrication

Ce qu’il vous faut réaliser !!!

Ce qu’il vous faut éviter !!!