Les réseaux d’accès FTTH

### Introduction au FFTH

Regarder la video Promotelec puis répondez aux questions suivantes

- A partir de vos habitudes chez vous, indiquez quels sont vos principaux usages aujourd’hui avec le numérique :

Téléphone, internet

- D’après la vidéo, indiquez quels sont les usages d’aujourd’hui et envisagés pour demain ?

- Jeux HD en ligne, Connexion internet rapide

- Passer des appels videos

- Regarder Tv en HD, VOD

- Sauvegarder ses données (cloud)

- Que veut dire FTTH ?

Fiber to Home cela correspond au déploiement de la fibre optique en direct chez l’abonné

- Quelle est la rapidité de la fibre par rapport au signal ADSL ?

100 fois plus rapide

- De quoi est constituée une fibre ?

Fil de verre ou de plastique qui conduit la lumière.

- Compléter les temps de téléchargement

- En conclusion, quels sont les avantages de la Fibre optique terme de débit ?

Des débits plus élevés, de meilleure qualité et symétriques

### Architecture et Topologies de réseau FTTX

- Architecture

Les réseaux FTTx peuvent être classés en deux grandes catégories :

- Les réseaux de desserte optique jusqu’à un point de distribution :

La fibre  optique est déployée jusqu’au point de distribution (situé par exemple, à l’entrée  d’une Zone d’Activité (ZA), ou au cœur d’un quartier résidentiel), puis la  distribution terminale des usagers est réalisée par une autre technologique (câble,  ADSL, réseaux hertzien, …).

- Les réseaux de desserte optique jusqu’à l’usager

Classer ses différents réseaux en fonction de leur catégorie

|  | Signification | Point de distribution | Usager |
| --- | --- | --- | --- |
| FFTN | Fiber to the Node | × |  |
| FFTH | Fiber to the Home |  | × |
| FTTC | Fiber to the Cabinet » ou « Fiber to the Curb | × |  |
| FTTO / FTTB | Fiber to the Office / Building |  | × |
| FTTLA | Fiber to the Last Amplifier | × |  |

On s’intéressera par la suite  principalement au FTTH

- On distingue deux principaux types de topologies  FTTH :

- Ethernet point-à-point (P2P), pour laquelle une fibre optique par  abonné est déployée du NRO jusqu’au foyer de l’usager, solution préconisée pr Free.

- PON (Passive Optical Network), basée sur différents standards (GPON, EPON) et pour laquelle une fibre optique  peut desservir plusieurs abonnés,

La  solution choisie aujourd’hui par Orange, Sfr et Bouygues Telecom est le GPON qui permet d’assurer  un débit maximal de  2,5 Gb/s (sens descendant) et 1,25 Gb/s (sens montant) par port, partagé pour un  maximum de 64 abonnés, sur une distance de 60 km environ.

- Identifier sur les images les deux principales topologies de réseaux

### Structure et déploiement du FTTH

- A l’aide du guide l’Arcep, associer les étapes du déploiement de la Fibre à leurs images

- Donner les définitions des éléments suivants qui assurent le lien Fibre

| Intitulé | Définitions | Images |
| --- | --- | --- |
| NRO | Point de concentration d'un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné où sont installés les équipements actifs à partir desquels l'opérateur active les accès de ses abonnés. |  |
| PM | Point de concentration d'un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné au niveau duquel l’opérateur de point de mutualisation donne accès aux opérateurs tiers aux lignes de la zone arrière. |  |
| PBO | Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne montante, point d’interconnexion du réseau vertical de l’immeuble et du câble servant au raccordement final des abonnés. Dans les autres cas, le point de branchement optique peut se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du logement. |  |
| PTO | Prise située à l’intérieur du logement ou local à usage professionnel sur laquelle l’abonné branche généralement la box de l’opérateur. |  |

- Après avoir visionné la vidéo de Maizières les Metz et à l’aide du tableau précèdent, placer les différents éléments du déploiement FTTH sur le schéma suivant (Guide de l’ARCEP)

Principe de la mutualisation

# Text boxes

- Video :

  - Promotelec

  - Maizière sur Metz

- Documents à disposition ARCEP

  - Guide collectivités ARCEP

- Liens internet

  - Promotelec

PON

P2P