Les entrées, les sorties et les contraintes correspondent à des grandeurs physiques mesurables.

Les entrées représentent la matière d'oeuvre.

Les sorties représentent la combinaison des entrées et des contraintes et peuvent être de trois types :

- la matière d'oeuvre enrichie par l'activité du système ( entrées + valeur ajoutée = produit ou

service ).

- les rejets qui représentent ce sur quoi le système n'a pas apportée de valeur ajoutée ou des

entités à récupérer ( rebut, rejet, récupération ).

- les informations qui sont des grandeurs physiques représentatives de l'activité réalisée par le

système ( compte-rendu ) .

Les contraintes sont des éléments qui modifient l'activité du système. Elles déclenchent l'activation ou contrôlent la manière de faire sur les entrées.

Les contraintes n'ont pas à être modifiées par le système. Un système doit avoir au moins une contrainte qui déclenche ou contrôle son activité.

Les supports d'activité sont les supports matériels du système et ont besoin d'énergie pour modifier l'état de la matière d'oeuvre.